## Slide 1
手机制造流程
从零部件与主板制造到整机测试、包装
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
手机生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
中框、玻璃、后盖及小件加工与检验
02
关键模组预制
显示、摄像头、电池等模组准备与贴合
03
PCBA 制造与检测
PCBA：SMT、插件、板测与数据绑定
04
整机装配
主板与功能模组装配、整机写号
05
整机测试与包装
射频、显示、声学、防护测试与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
中框来料与外观检查
人工扫码核对型号、颜色与批次，检查划伤、变形和孔位。
A02
中框 CNC / 冲压加工（依结构）
设备加工按键孔、接口孔和定位面；人工负责装夹、取件与首件核对。
A03
去毛刺与清洗
加工后去除毛刺、切屑和油污，按表面要求清洗、干燥。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工✓
人工✓
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
表面处理与色差检查
外观件按工艺进行阳极氧化、喷涂或其他处理，颜色和表面质量按限度样检查。
A05
玻璃盖板清洁与检查
人工或设备检查玻璃划伤、崩边和异物，贴合面保持洁净。
A06
显示模组来料点亮
测试屏幕显示、触控和外观，按序列号记录模组信息。
A07
摄像头模组检查
清洁镜头窗口并检查外观、连接器和模组条码。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人机?
人机?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
电池包来料核验
扫码核对电池型号、外观与电压，确认极性和批次。
A09
辅料备料与定位
按 BOM 准备防水胶、缓冲泡棉、导电布和标签，防止错料。
A10
小件与天线备料
准备扬声器、听筒、振动器、麦克风、天线及按键组件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
显示模组与盖板贴合
贴合设备在洁净环境中完成贴合；人工上料、下料并检查偏位、气泡和异物。
B02
摄像头 / 声学模组预装
按结构装配摄像头支架、听筒网罩和扬声器防尘件，检查定位。
B03
中框密封件预装
贴附密封胶、泡棉与导电材料，检查连续性、位置和离型膜清除。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工✓
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
PCB 上料与扫码
人工核对板号和版本，将 PCB 放入载具并扫码绑定工单。
C02
锡膏印刷
设备通过钢网向焊盘印刷锡膏，检查印刷偏移和缺锡。
C03
SPI 印刷检查
SPI 检查锡膏体积、高度和位置，异常板按规则隔离。
C04
SMT 贴片
贴片机按程序放置处理器、电源、射频和小型被动元件。
C05
回流焊接
PCB 按温度曲线通过回流炉，使锡膏熔化并形成焊点。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工✓
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
AOI 外观检查
AOI 检查元件有无、偏移、极性和焊接外观，人工复核报警项。
C07
屏蔽罩与通孔件后装
人工或专机安装屏蔽罩、连接器等部件，依据工艺完成焊接。
C08
焊后清洁与外观检查
按工艺要求清除残留物，检查焊点、板面和连接器状态。
C09
ICT / 边界扫描（适用）
治具连接测试点，检查开短路、器件值或数字链路，失败板隔离。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人工✓
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
板级上电测试
测试设备检查电流、启动、充电和基础接口，保存测试结果。
C11
射频校准与写号
通过测试治具写入或绑定 IMEI、序列号及校准数据。
C12
板测不良返修复测
维修人员按不良代码处理，复测合格后恢复流转。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
主板防护与周转
人工扫码、装入防静电保护袋或周转盘，保护连接器与板面。
C14
主板备料与版本防错
上线前核对主板版本、机型配置和工单，防止不同版本混装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工✓
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
贴附主板绝缘与导电材料
按图纸位置贴附绝缘膜、导电布和屏蔽辅料，检查方向与覆盖范围。
D02
安装主板与连接器件
主板对准定位柱后锁附，连接显示、摄像头、按键及充电排线。
D03
安装扬声器与振动器
将声学和振动组件放入定位结构，锁附并检查线缆避让。
D04
安装电池与天线
按规范固定电池，连接天线同轴线并确认接口到位。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备中框
清洁装配面并确认胶材、密封件和型号
02
装入主板
定位锁附，扫码绑定主板与机身
03
连接软排线
按顺序插接显示、摄像头和按键排线
04
装入声学部件
安装听筒、扬声器、麦克风与振动器
05
连接天线
接入同轴线并检查卡扣与走线
06
安装电池
固定电池并连接电源接口
07
贴合屏幕与后盖
压合固化后检查缝隙、偏位和外观
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
开机与充电检查
检查开机、电流、充电识别和电池信息；记录不良码。
E02
显示与触控检查
测试亮度、色彩、坏点、多点触控和屏幕边缘响应。
E03
摄像头与传感器测试
检查前后摄像头、对焦、闪光灯、距离与姿态传感器。
E04
射频与通信测试
在规定测试环境检查蜂窝、Wi-Fi、蓝牙、GNSS 等功能。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人工?
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
声学与按键测试
检查听筒、扬声器、麦克风、振动和实体按键。
E06
防水与气密抽检
按机型规范执行气密或防水抽检，记录测试结果。
E07
外观、标签与包装
清洁整机、扫码核对标签，装入附件并按包装清单复核。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
结构与外观
中框加工、玻璃贴合和胶材型号是否由本厂完成？
02
板卡边界
主板是否自制？SMT、AOI、ICT 和板测哪些在厂内？
03
校准写号
IMEI / SN / 射频校准数据由哪一站写入并追溯？
04
测试标准
显示、射频、声学、防水各项全检还是抽检？不良如何分流？
05
装配与包装
胶材固化时间、压合参数、附件清单和复测规则是什么？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
手机制造流程：典型制造流程
GalaxSamsung y 工厂与可靠性测试公开资料：news.samsung.com/global；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第3页 · A01 中框来料与外观检查 【明确人工】
人工：人工扫码核对型号、颜色与批次，检查划伤、变形和孔位
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第3页 · A02 中框 CNC / 冲压加工（依结构） 【明确人工】
人工：人工负责装夹、取件与首件核对
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第3页 · A03 去毛刺与清洗 【人机配合·待核】
人工：典型人工：检查毛刺/残留，手工修整或擦拭、上下料、取件及洁净复核；是否全自动需确认。
设备/工具：清洗、干燥或去毛刺可由专机完成，原文未明确方式。
原第4页 · A04 表面处理与色差检查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第4页 · A05 玻璃盖板清洁与检查 【人机配合·待核】
人工：原文列出人工/设备两种可能。若采用人工：人工或设备检查玻璃划伤、崩边和异物，贴合面保持洁净；具体人工范围待现场确认。
设备/工具：原文允许设备或专机替代，不能认定现场一定有人工作业。
原第4页 · A06 显示模组来料点亮 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示模组来料点亮；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第4页 · A07 摄像头模组检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁镜头窗口并检查外观、连接器和模组条码。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 电池包来料核验 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码核对电池型号、外观与电压，确认极性和批次。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第5页 · A09 辅料备料与定位 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 准备防水胶、缓冲泡棉、导电布和标签，防止错料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 小件与天线备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：准备扬声器、听筒、振动器、麦克风、天线及按键组件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 显示模组与盖板贴合 【明确人工】
人工：人工上料、下料并检查偏位、气泡和异物
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第6页 · B02 摄像头 / 声学模组预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按结构装配摄像头支架、听筒网罩和扬声器防尘件，检查定位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第6页 · B03 中框密封件预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：贴附密封胶、泡棉与导电材料，检查连续性、位置和离型膜清除。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 PCB 上料与扫码 【明确人工】
人工：人工核对板号和版本，将 PCB 放入载具并扫码绑定工单
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第7页 · C02 锡膏印刷 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SPI 印刷检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SPI 印刷检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第7页 · C04 SMT 贴片 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴片，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 AOI 外观检查 【明确人工】
人工：AOI 检查元件有无、偏移、极性和焊接外观，人工复核报警项
设备/工具：设备执行AOI 外观检查；人工仅承担所列辅助操作。
原第8页 · C07 屏蔽罩与通孔件后装 【人机配合·待核】
人工：原文列出人工/设备两种可能。若采用人工：人工或专机安装屏蔽罩、连接器等部件，依据工艺完成焊接；具体人工范围待现场确认。
设备/工具：原文允许设备或专机替代，不能认定现场一定有人工作业。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第8页 · C08 焊后清洁与外观检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工艺要求清除残留物，检查焊点、板面和连接器状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第8页 · C09 ICT / 边界扫描（适用） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：治具连接测试点，检查开短路、器件值或数字链路，失败板隔离。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C10 板级上电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级上电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 射频校准与写号 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行射频校准与写号；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第9页 · C12 板测不良返修复测 【明确人工】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 主板防护与周转 【明确人工】
人工：人工扫码、装入防静电保护袋或周转盘，保护连接器与板面
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第10页 · C14 主板备料与版本防错 【典型人工·待核】
人工：典型人工：上线前核对主板版本、机型配置和工单，防止不同版本混装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 贴附主板绝缘与导电材料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按图纸位置贴附绝缘膜、导电布和屏蔽辅料，检查方向与覆盖范围。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第11页 · D02 安装主板与连接器件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：主板对准定位柱后锁附，连接显示、摄像头、按键及充电排线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 安装扬声器与振动器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将声学和振动组件放入定位结构，锁附并检查线缆避让。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 安装电池与天线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按规范固定电池，连接天线同轴线并确认接口到位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备中框 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁装配面并确认胶材、密封件和型号。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第12页 · 装配02 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：定位锁附，扫码绑定主板与机身。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 连接软排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按顺序插接显示、摄像头和按键排线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 装入声学部件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装听筒、扬声器、麦克风与振动器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 连接天线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：接入同轴线并检查卡扣与走线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第12页 · 装配06 安装电池 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电池并连接电源接口。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 贴合屏幕与后盖 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第13页 · E01 开机与充电检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查开机、电流、充电识别和电池信息；记录不良码。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E02 显示与触控检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：测试亮度、色彩、坏点、多点触控和屏幕边缘响应。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第13页 · E03 摄像头与传感器测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行摄像头与传感器测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 射频与通信测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行射频与通信测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 声学与按键测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行声学与按键测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 防水与气密抽检 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型规范执行气密或防水抽检，记录测试结果。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 手机制造流程 (1)
原第14页 · E07 外观、标签与包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁整机、扫码核对标签，装入附件并按包装清单复核。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。