## Slide 1
平板电脑制造流程
从大尺寸显示总成、主板到整机测试与包装
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
平板电脑生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
中框、后盖、支架及屏幕来料加工检验
02
关键模组预制
显示 / 触控模组贴合与电池准备
03
PCBA 制造与检测
PCBA：SMT、插件、板测和写号
04
整机装配
主板、屏幕、电池及功能件整机装配
05
整机测试与包装
显示触控、通信、声学、防护测试与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
中框与后盖来料
扫码核对型号和颜色，检查平面度、外观及螺孔、接口孔位。
A02
结构件加工与去毛刺
设备加工支架、接口和定位面；人工装夹、取件并检查边缘毛刺。
A03
结构件清洗与干燥
按表面要求清除油污和碎屑，干燥后转入贴合或装配工序。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人工✓
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
表面处理与外观确认
依材料进行喷涂、阳极氧化或装饰处理，按样板核对颜色和划痕。
A05
显示面板点亮检查
检查坏点、亮线、色斑和显示均匀性，记录面板批次。
A06
触控模组功能检查
验证触控响应和连接器外观，确认模组版本与机型匹配。
A07
屏幕贴合面清洁
贴合前清洁玻璃和面板，控制灰尘、指纹和异物。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人机?
人机?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
电池包检查
核对型号、条码、电压和外观，确认保护板与连接器状态。
A09
摄像头与声学部件备料
清点摄像头、扬声器、麦克风及按键小板，区分配置版本。
A10
辅料与密封件备料
按 BOM 准备胶框、缓冲泡棉、导电材料和标签，检查离型膜。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
显示与触控层贴合
设备完成模组贴合；操作员上下料并检查气泡、异物、偏位和压痕。
B02
摄像头与扬声器子装
将摄像头、扬声器网罩等装入支架或小总成，检查定位与洁净。
B03
中框胶框 / 缓冲件预装
按图纸贴胶框、泡棉与导电材料，确认连续性及开孔避让。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工✓
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
PCB 上料与条码核对
按工单核对板号、版本和载具，扫码后流入印刷工位。
C02
锡膏印刷
钢网印刷锡膏至焊盘，控制偏移、少锡和连锡风险。
C03
SPI 检查
设备检查锡膏体积、高度与位置，异常板按流程隔离。
C04
SMT 元件贴装
贴片机安装处理器、存储、电源和无线通信器件。
C05
回流焊接
设备按温度曲线完成焊接，避免虚焊或器件热损伤。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
AOI 检查
AOI 检查元件错件、漏件、偏移和焊点外观。
C07
连接器与屏蔽件后装
安装板对板连接器、屏蔽罩等，按工艺焊接或机械固定。
C08
板面清洁与人工复核
人工复核 AOI 报警、焊点和板面，清洁残留并标记异常。
C09
ICT / 边界扫描（适用）
治具连接测试点检查电气网络，失败板隔离至返修。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
设备
人机?
人工✓
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
主板上电与接口检查
检查启动、电流和充电 / 显示等基础功能，保存结果。
C11
固件下载与版本绑定
下载系统或板级固件，绑定主板条码与工单配置。
C12
不良维修与复测
按不良码维修后重新执行相关测试，合格板放行。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
主板防静电周转
扫码后放入防静电袋、托盘或周转箱，避免连接器受损。
C14
上线备料和配置复核
核对处理器、内存、存储和主板版本，防止机型混料。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
贴附导电与绝缘辅料
按图纸位置贴附导电泡棉、绝缘膜和缓冲材料。
D02
主板安装与固定
主板对准定位结构并锁附，连接电源、显示与天线排线。
D03
扬声器与摄像头安装
安装扬声器、摄像头和按键小板，检查接口是否完全插入。
D04
安装电池与屏幕总成
固定电池、连接屏幕排线，将总成放入压合治具。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备中框
清洁贴合面，核对机型、胶材与工装
02
安装主板
锁附主板并绑定条码
03
连接功能排线
插接显示、触控、天线和按键线缆
04
安装扬声器与摄像头
按定位结构固定并检查线束避让
05
固定电池
扫码核对后装入电池并连接端子
06
贴合屏幕总成
按工艺压合或粘接并静置固化
07
安装后盖 / 支架
锁附后盖或支架，检查外观与缝隙
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
开机与充电测试
确认启动、电流、充电识别和电池信息正常。
E02
屏幕与触控测试
测试显示均匀性、坏点、多点触控和边缘区域响应。
E03
摄像头、音频与按键
检查前后摄像头、麦克风、扬声器、按键和传感器。
E04
无线功能测试
测试 Wi-Fi、蓝牙及蜂窝通信（适用机型）。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
电池 / 温升检查
执行充放电、休眠唤醒和温升项目，按规格判定。
E06
气密 / 可靠性抽检
按产品防护要求执行气密、跌落或振动抽检。
E07
外观与成品包装
擦拭、扫码核对序列号和附件，完成保护膜及装箱。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
屏幕贴合
确认贴合方式、洁净要求、固化时间和不良判定标准。
02
板卡来源
主板 SMT 是否本厂完成？板级测试覆盖哪些项目？
03
配置防错
不同内存 / 存储 / 蜂窝版本怎样扫码校验？
04
功能测试
触控、显示、通信、声学和电池项目的判定标准在哪里？
05
防护与包装
是否做气密 / 跌落抽检，包装辅料与附件清单是什么？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
平板电脑制造流程：典型制造流程
移动 / 穿戴设备可靠性测试公开资料：news.samsung.com/global；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第3页 · A01 中框与后盖来料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码核对型号和颜色，检查平面度、外观及螺孔、接口孔位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 结构件加工与去毛刺 【明确人工】
人工：人工装夹、取件并检查边缘毛刺
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第3页 · A03 结构件清洗与干燥 【人机配合·待核】
人工：典型人工：检查毛刺/残留，手工修整或擦拭、上下料、取件及洁净复核；是否全自动需确认。
设备/工具：清洗、干燥或去毛刺可由专机完成，原文未明确方式。
原第4页 · A04 表面处理与外观确认 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第4页 · A05 显示面板点亮检查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示面板点亮检查；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第4页 · A06 触控模组功能检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：验证触控响应和连接器外观，确认模组版本与机型匹配。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 屏幕贴合面清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第5页 · A08 电池包检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对型号、条码、电压和外观，确认保护板与连接器状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第5页 · A09 摄像头与声学部件备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清点摄像头、扬声器、麦克风及按键小板，区分配置版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 辅料与密封件备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 准备胶框、缓冲泡棉、导电材料和标签，检查离型膜。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 显示与触控层贴合 【明确人工】
人工：操作员上下料并检查气泡、异物、偏位和压痕
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第6页 · B02 摄像头与扬声器子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将摄像头、扬声器网罩等装入支架或小总成，检查定位与洁净。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第6页 · B03 中框胶框 / 缓冲件预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按图纸贴胶框、泡棉与导电材料，确认连续性及开孔避让。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 PCB 上料与条码核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单核对板号、版本和载具，扫码后流入印刷工位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SPI 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SPI 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第7页 · C04 SMT 元件贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 元件贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 AOI 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C07 连接器与屏蔽件后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第8页 · C08 板面清洁与人工复核 【明确人工】
人工：人工复核 AOI 报警、焊点和板面，清洁残留并标记异常
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第8页 · C09 ICT / 边界扫描（适用） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：治具连接测试点检查电气网络，失败板隔离至返修。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C10 主板上电与接口检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查启动、电流和充电 / 显示等基础功能，保存结果。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C11 固件下载与版本绑定 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件下载与版本绑定；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第9页 · C12 不良维修与复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 主板防静电周转 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码后放入防静电袋、托盘或周转箱，避免连接器受损。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第10页 · C14 上线备料和配置复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对处理器、内存、存储和主板版本，防止机型混料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 贴附导电与绝缘辅料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按图纸位置贴附导电泡棉、绝缘膜和缓冲材料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第11页 · D02 主板安装与固定 【典型人工·待核】
人工：典型人工：主板对准定位结构并锁附，连接电源、显示与天线排线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 扬声器与摄像头安装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装扬声器、摄像头和按键小板，检查接口是否完全插入。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 安装电池与屏幕总成 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电池、连接屏幕排线，将总成放入压合治具。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备中框 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁贴合面，核对机型、胶材与工装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第12页 · 装配02 安装主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板并绑定条码。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 连接功能排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插接显示、触控、天线和按键线缆。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 安装扬声器与摄像头 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按定位结构固定并检查线束避让。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 固定电池 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码核对后装入电池并连接端子。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第12页 · 装配06 贴合屏幕总成 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第12页 · 装配07 安装后盖 / 支架 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附后盖或支架，检查外观与缝隙。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 开机与充电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行开机与充电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 屏幕与触控测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行屏幕与触控测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第13页 · E03 摄像头、音频与按键 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查前后摄像头、麦克风、扬声器、按键和传感器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E04 无线功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行无线功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 电池 / 温升检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：执行充放电、休眠唤醒和温升项目，按规格判定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第14页 · E06 气密 / 可靠性抽检 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 平板电脑制造流程 (2)
原第14页 · E07 外观与成品包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：擦拭、扫码核对序列号和附件，完成保护膜及装箱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。