## Slide 1
笔记本电脑制造流程
从主板、显示总成与散热模组到整机测试包装
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
笔记本电脑生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
上 / 下壳、铰链与显示总成来料准备
02
关键模组预制
键盘、触控板、电池和散热模组子装
03
PCBA 制造与检测
主板 SMT、AOI、板测与 BIOS 写入
04
整机装配
主板、线束、散热和屏幕总成装配
05
整机测试与包装
系统配置、接口测试、老化与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
上盖 / 下壳来料检查
扫码核对材质、颜色与机型，检查平面度、螺柱和外观。
A02
壳体加工与表面处理
按产品结构完成开孔、喷涂或表面处理，首件核验关键尺寸。
A03
铰链与支架检查
核对左右铰链、扭力、安装孔位和线束通道。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
显示总成点亮筛查
检查显示坏点、亮度、色偏和摄像头窗口外观。
A05
键盘与触控板检查
测试按键、背光（适用）和触控板外观及连接器。
A06
电池包来料核验
扫码确认容量和型号，检查电压、外观与接口。
A07
散热模组备料
清点风扇、热管 / 均热板、导热垫和绝缘片。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人机?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
扬声器与 I/O 小板备料
按左右声道和接口版本核对扬声器、接口板与线束。
A09
内存 / SSD 配置备料
按工单准备内存条和 SSD，核对容量、序列号和版本。
A10
螺丝与辅料齐套
按 BOM 配置螺丝、泡棉、导电布和标签，避免错料漏料。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
显示屏与上盖子装
按结构安装屏幕、摄像头和天线；检查排线走向与铰链动作。
B02
键盘 / 触控板子装
装入键盘、触控板和支撑件，检查按压手感与平整度。
B03
风扇与热管子装
将风扇与散热片 / 热管组合，检查风道、螺孔和导热面。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
主板上料与版本扫码
核对板号、处理器配置及载具，将主板扫码绑定工单。
C02
锡膏印刷与 SPI
印刷锡膏并检查焊盘覆盖、体积和偏移。
C03
SMT 贴片
贴装 CPU 周边、电源、存储、接口和无线器件。
C04
回流焊接
按设定温度曲线完成焊接，监控炉温记录。
C05
AOI / X-ray 检查
AOI 检查元件与焊点；高密度器件按工艺使用 X-ray。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
内存 / 连接器后装
依主板设计安装通孔件、连接器和屏蔽罩并完成焊接。
C07
板面清洁与复核
检查焊点、器件偏移、板面残留和接口状态。
C08
ICT / 边界扫描（适用）
通过治具检查电气网络或数字链路，异常板隔离。
C09
BIOS / EC 烧录
写入 BIOS、EC 或安全密钥版本，记录板号和软件版本。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
板级上电测试
检查启动、功耗、内存识别、显示输出和基础接口。
C11
无线 / 网卡校验
检测无线网卡识别和天线接口，具体 RF 项按工厂方案。
C12
不良返修复测
维修人员处理板级异常并复测，合格后恢复流转。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人工?
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
板卡防静电包装
扫码后放入防静电袋或载具，保护主板及连接器。
C14
配置上线复核
按工单核对 CPU、内存、SSD 和主板版本后发往装配。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
主板贴绝缘与导热材料
按工艺贴附绝缘膜、导热垫和导电泡棉，核对位置。
D02
安装 I/O 小板与扬声器
固定接口板、扬声器及线束，检查线缆避让。
D03
涂导热材料并安装散热器
设备或人工按规格涂敷导热膏，按顺序锁附散热模组。
D04
连接键盘 / 屏幕排线
插接触控板、键盘、显示、摄像头和天线线缆。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备下壳
清洁定位面，按机型核对下壳与辅料
02
安装 I/O 与扬声器
固定接口板、扬声器和无线天线
03
装入主板
对准定位柱锁附并扫码绑定
04
连接线束与排线
连接键盘、触控板、屏幕和电池
05
安装散热组件
涂导热材料并锁附风扇 / 热管
06
安装内存、SSD 与电池
核对配置后插入并固定部件
07
合盖与铰链检查
安装上盖、锁附螺丝并测试开合
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
开机与 BIOS 检查
确认 POST、配置识别、BIOS 版本和序列号绑定。
E02
屏幕 / 键盘 / 触控板测试
检查显示、全键扫描、背光和触控板响应。
E03
接口与通信测试
逐项测试 USB、HDMI、音频、读卡器、Wi-Fi 和蓝牙。
E04
电池与电源测试
检查充电、放电、电源适配器识别和休眠唤醒。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人工?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
散热与压力测试
按规范检查风扇、温度、噪声和稳定性。
E06
老化与复测
按产品规范运行老化程序，失败品隔离并复测。
E07
外观、配件与包装
检查屏幕、壳体、标签、适配器、说明书及装箱数量。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
配置防错
CPU / 内存 / SSD 与系统映像如何和工单、序列号绑定？
02
散热装配
导热膏用量、散热器锁附顺序和风扇测试标准是什么？
03
测试范围
接口、无线、电池、温升、噪音及老化的测试覆盖率如何？
04
显示总成
屏幕坏点标准、键盘布局和显示版本怎样防止混装？
05
制造模式
BIOS / EC / OS 出厂设置与解锁工序由哪站负责？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
笔记本电脑制造流程：典型制造流程
Dell 官方支持资料含工厂制造模式与设备诊断说明：dell.com/support；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第3页 · A01 上盖 / 下壳来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码核对材质、颜色与机型，检查平面度、螺柱和外观。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 壳体加工与表面处理 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第3页 · A03 铰链与支架检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对左右铰链、扭力、安装孔位和线束通道。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 显示总成点亮筛查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示总成点亮筛查；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第4页 · A05 键盘与触控板检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：测试按键、背光（适用）和触控板外观及连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 电池包来料核验 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码确认容量和型号，检查电压、外观与接口。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 散热模组备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清点风扇、热管 / 均热板、导热垫和绝缘片。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 扬声器与 I/O 小板备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按左右声道和接口版本核对扬声器、接口板与线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第5页 · A09 内存 / SSD 配置备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单准备内存条和 SSD，核对容量、序列号和版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 螺丝与辅料齐套 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 配置螺丝、泡棉、导电布和标签，避免错料漏料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 显示屏与上盖子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按结构安装屏幕、摄像头和天线；检查排线走向与铰链动作。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 键盘 / 触控板子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：装入键盘、触控板和支撑件，检查按压手感与平整度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第6页 · B03 风扇与热管子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将风扇与散热片 / 热管组合，检查风道、螺孔和导热面。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 主板上料与版本扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对板号、处理器配置及载具，将主板扫码绑定工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴片 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴片，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI / X-ray 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / X-ray 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 内存 / 连接器后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 板面清洁与复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查焊点、器件偏移、板面残留和接口状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第8页 · C08 ICT / 边界扫描（适用） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：通过治具检查电气网络或数字链路，异常板隔离。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第8页 · C09 BIOS / EC 烧录 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行BIOS / EC 烧录；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 板级上电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级上电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 无线 / 网卡校验 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检测无线网卡识别和天线接口，具体 RF 项按工厂方案。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第9页 · C12 不良返修复测 【明确人工】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 板卡防静电包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码后放入防静电袋或载具，保护主板及连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第10页 · C14 配置上线复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单核对 CPU、内存、SSD 和主板版本后发往装配。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 主板贴绝缘与导热材料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工艺贴附绝缘膜、导热垫和导电泡棉，核对位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第11页 · D02 安装 I/O 小板与扬声器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定接口板、扬声器及线束，检查线缆避让。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 涂导热材料并安装散热器 【人机配合·待核】
人工：原文列出人工/设备两种可能。若采用人工：设备或人工按规格涂敷导热膏，按顺序锁附散热模组；具体人工范围待现场确认。
设备/工具：原文允许设备或专机替代，不能认定现场一定有人工作业。
原第11页 · D04 连接键盘 / 屏幕排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插接触控板、键盘、显示、摄像头和天线线缆。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备下壳 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁定位面，按机型核对下壳与辅料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第12页 · 装配02 安装 I/O 与扬声器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定接口板、扬声器和无线天线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：对准定位柱锁附并扫码绑定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 连接线束与排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：连接键盘、触控板、屏幕和电池。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 安装散热组件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：涂导热材料并锁附风扇 / 热管。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第12页 · 装配06 安装内存、SSD 与电池 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对配置后插入并固定部件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 合盖与铰链检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装上盖、锁附螺丝并测试开合。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 开机与 BIOS 检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认 POST、配置识别、BIOS 版本和序列号绑定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E02 屏幕 / 键盘 / 触控板测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行屏幕 / 键盘 / 触控板测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第13页 · E03 接口与通信测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行接口与通信测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 电池与电源测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行电池与电源测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 散热与压力测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行散热与压力测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 老化与复测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 笔记本电脑制造流程
原第14页 · E07 外观、配件与包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查屏幕、壳体、标签、适配器、说明书及装箱数量。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。