## Slide 1
台式机与一体机制造流程
模块化主机与一体式整机的装配流程对照
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
台式机与一体机生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
机箱 / 显示总成、支架与电源来料
02
关键模组预制
主板、电源板、散热及显示子件准备
03
PCBA 制造与检测
PCBA：SMT、板测与配置烧录
04
整机装配
机箱或一体机整机装配与布线
05
整机测试与包装
开机、接口、温升、显示测试与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
机箱 / 一体机外壳来料
核对机型、颜色和孔位，检查变形、划伤及喷涂缺陷。
A02
钣金 / 塑料结构加工
按结构完成冲孔、折弯、注塑或切削；人工装夹和首件核对。
A03
去毛刺与清洁
清理切边毛刺、金属屑和油污，避免损伤线束或板卡。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人工✓
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
表面处理与标识
完成喷涂、丝印或铭牌工序，核对色差及标识位置。
A05
电源单元来料检查
核对功率、接口、标签和安全外观，按工单分类。
A06
显示模组点亮筛查（AIO）
检查坏点、亮度、色偏及屏幕外观，记录模组编号。
A07
支架 / 底座装配备料
核对支架、底座、铰链和固定件，检查安装孔位。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人机?
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
风扇 / 散热器备料
准备风扇、散热片、导热垫和风道件，检查型号。
A09
存储与内存备料
按工单备齐内存、SSD / HDD 与固定件，核对容量配置。
A10
线束与前置 I/O 备料
清点前面板线、USB / 音频小板及电源线束。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
机箱前置 I/O 子装
安装按键、指示灯、接口小板与线束并检查插接。
B02
一体机显示支架子装
安装铰链或支架，检查支撑稳定、开合角度和线缆通道。
B03
散热与风道子装
固定风扇、导风罩和散热器，确保风道无阻挡。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
PCB 上料与板号核对
按机型和板卡版本扫码，装入载具后进入印刷工位。
C02
锡膏印刷与 SPI
印刷锡膏后检查体积、高度和位置偏差。
C03
SMT 贴片
贴装处理器供电、接口、音频和无线等元器件。
C04
回流焊接
按炉温曲线完成焊接并保存过程记录。
C05
AOI 检查
自动检查元件错漏、偏移和焊接外观，异常板复核。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
通孔件 / 大型连接器后装
依设计安装插槽、连接器及电源接口，按工艺焊接。
C07
焊后检查与清洁
检查焊点、接口和板面，清除规定范围内残留物。
C08
ICT / 边界扫描（适用）
用测试治具验证板级网络连接，异常板隔离。
C09
BIOS / 固件写入
写入 BIOS / EC 及产品版本数据，记录板号。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
板级开机测试
检查启动、电流、内存识别、显示输出和基本接口。
C11
电源板输出测试
测量规定电压输出和保护功能，结果与电源条码绑定。
C12
板卡返修与复测
维修异常板后重测；合格板通过状态标识。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
防静电包装与转运
板卡装入防静电袋或周转盘，扫码发往装配线。
C14
配置齐套与防错
按订单核对处理器、显卡、内存、电源和存储版本。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
安装主板支撑件
按机箱规格装入铜柱 / 支架并检查孔位。
D02
安装电源与线束
固定电源单元，整理主电源和前置接口线。
D03
安装主板与存储
锁附主板、SSD / HDD 和扩展卡，核对配置。
D04
安装风扇与散热器
按规范固定风扇、散热器并检查线缆连接。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备机箱 / 底壳
清洁内部并核对机型和定位柱
02
安装电源与前置 I/O
固定电源，连接按键和前置接口线
03
装入主板
锁附主板并确认接口对位
04
安装存储 / 扩展卡
按工单安装 SSD、HDD 或显卡
05
整理电源与风扇线束
确认线缆固定、风道畅通
06
AIO 安装屏幕总成
连接显示排线、摄像头和天线
07
合壳、支架与底座
锁附外壳或支架并检查稳定性
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
上电与系统检查
验证启动、BIOS、配置识别和系统映像。
E02
接口与网络测试
逐项测试 USB、音频、显示输出、网口和无线连接。
E03
显示与摄像头测试（AIO）
检查屏幕坏点、触控（如有）、摄像头与麦克风。
E04
电源与散热测试
检查电压、风扇、温度、噪声及稳定性。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人工?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
老化 / 压力测试
按机型执行负载或老化测试，失败机隔离。
E06
外观与装配复核
检查螺丝、盖板、脚垫、线缆、标签和外观。
E07
附件装盒与装箱
按配置放入电源线、适配器、键鼠和说明书后封箱。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
产品分支
台式机和 AIO 是否分开生产？是否存在显卡 / 光驱等配置支线？
02
装配配置
主板、内存、存储与电源型号如何按订单防错？
03
板测内容
主板 / 电源板的烧录、通电和电气测试有哪些？
04
AIO 测试
屏幕坏点、触控、铰链和温升项目的判定标准是什么？
05
包装验证
整机重量、附件清单、泡棉方向与运输抽测规范是什么？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
台式机与一体机制造流程：典型制造流程
IPC 电子装联标准目录：ipc.org/standards；电脑制造状态说明：dell.com/support
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第3页 · A01 机箱 / 一体机外壳来料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对机型、颜色和孔位，检查变形、划伤及喷涂缺陷。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 钣金 / 塑料结构加工 【明确人工】
人工：人工装夹和首件核对
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第3页 · A03 去毛刺与清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：检查毛刺/残留，手工修整或擦拭、上下料、取件及洁净复核；是否全自动需确认。
设备/工具：清洗、干燥或去毛刺可由专机完成，原文未明确方式。
原第4页 · A04 表面处理与标识 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第4页 · A05 电源单元来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对功率、接口、标签和安全外观，按工单分类。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 显示模组点亮筛查（AIO） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示模组点亮筛查（AIO）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第4页 · A07 支架 / 底座装配备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对支架、底座、铰链和固定件，检查安装孔位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 风扇 / 散热器备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：准备风扇、散热片、导热垫和风道件，检查型号。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第5页 · A09 存储与内存备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单备齐内存、SSD / HDD 与固定件，核对容量配置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 线束与前置 I/O 备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清点前面板线、USB / 音频小板及电源线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 机箱前置 I/O 子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装按键、指示灯、接口小板与线束并检查插接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 一体机显示支架子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装铰链或支架，检查支撑稳定、开合角度和线缆通道。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第6页 · B03 散热与风道子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定风扇、导风罩和散热器，确保风道无阻挡。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 PCB 上料与板号核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型和板卡版本扫码，装入载具后进入印刷工位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴片 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴片，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 通孔件 / 大型连接器后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊后检查与清洁 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查焊点、接口和板面，清除规定范围内残留物。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第8页 · C08 ICT / 边界扫描（适用） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：用测试治具验证板级网络连接，异常板隔离。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第8页 · C09 BIOS / 固件写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行BIOS / 固件写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 板级开机测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级开机测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 电源板输出测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行电源板输出测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第9页 · C12 板卡返修与复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 防静电包装与转运 【典型人工·待核】
人工：典型人工：板卡装入防静电袋或周转盘，扫码发往装配线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第10页 · C14 配置齐套与防错 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按订单核对处理器、显卡、内存、电源和存储版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 安装主板支撑件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机箱规格装入铜柱 / 支架并检查孔位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第11页 · D02 安装电源与线束 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电源单元，整理主电源和前置接口线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 安装主板与存储 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板、SSD / HDD 和扩展卡，核对配置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 安装风扇与散热器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按规范固定风扇、散热器并检查线缆连接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备机箱 / 底壳 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁内部并核对机型和定位柱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第12页 · 装配02 安装电源与前置 I/O 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电源，连接按键和前置接口线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板并确认接口对位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 安装存储 / 扩展卡 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单安装 SSD、HDD 或显卡。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 整理电源与风扇线束 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认线缆固定、风道畅通。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第12页 · 装配06 AIO 安装屏幕总成 【典型人工·待核】
人工：典型人工：连接显示排线、摄像头和天线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 合壳、支架与底座 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附外壳或支架并检查稳定性。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 上电与系统检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：验证启动、BIOS、配置识别和系统映像。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E02 接口与网络测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行接口与网络测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第13页 · E03 显示与摄像头测试（AIO） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示与摄像头测试（AIO）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 电源与散热测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行电源与散热测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 老化 / 压力测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行老化 / 压力测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 外观与装配复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查螺丝、盖板、脚垫、线缆、标签和外观。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 台式机与一体机制造流程
原第14页 · E07 附件装盒与装箱 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按配置放入电源线、适配器、键鼠和说明书后封箱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。