## Slide 1
显示器与电视制造流程
从面板 / 背光模组到整机画质、功能测试与包装
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
显示器与电视生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
面板、背光、前框 / 后壳来料检验
02
关键模组预制
显示模组、底座与音响子件准备
03
PCBA 制造与检测
主板 / 电源板 SMT 与板级测试
04
整机装配
面板、板卡、线束和后壳整机装配
05
整机测试与包装
画质、接口、音频、安全测试及包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
面板来料与条码核对
核对尺寸、型号和批次，检查破损、划伤与包装状态。
A02
面板点亮筛查
在测试治具上检查坏点、亮线、色斑和亮度均匀性。
A03
前框 / 后壳来料检查
检查外观、孔位、卡扣、螺柱和色差。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
背光件检查（LCD）
核对灯条、导光板、扩散膜和反射片型号与洁净度。
A05
屏幕保护与洁净管理
按洁净要求清洁面板和光学膜，避免灰尘、指纹和压痕。
A06
底座 / 支架来料核验
核对尺寸、承重结构、螺丝和安装方向。
A07
扬声器与按键板备料
按机型清点扬声器、遥控接收板、按键板和线束。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
主板 / 电源板分类
扫码确认板卡版本、区域配置和电源规格。
A09
导热与绝缘材料准备
按 BOM 配置导热片、绝缘垫和屏蔽材料。
A10
包装防护件齐套
准备边角泡棉、屏幕保护膜、支架和外箱。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
背光模组叠片（LCD）
按结构顺序叠装光学膜片，检查方向、异物和褶皱。
B02
面板与中框定位
将面板放入中框定位工装，确认边缘间隙和受力均匀。
B03
支架 / 扬声器预装
固定支架、扬声器和按键模块，检查线束与接口。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
板卡上料与版本扫码
核对主板 / 电源板型号和区域版本，扫码绑定工单。
C02
锡膏印刷与 SPI
对焊盘印刷锡膏并检测体积和位置。
C03
SMT 贴片
贴装处理器、存储、接口和电源控制器件。
C04
回流焊接
通过回流焊形成焊点并记录炉温曲线。
C05
AOI 焊后检查
检查元件错漏、偏移、极性和焊接外观。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
大型连接器 / 通孔件后装
安装 HDMI、USB、电源和面板接口等器件并焊接。
C07
焊点复核与清洁
人工复核异常点，清理指定残留并检查板面。
C08
ICT / 在线电测（适用）
使用测试治具检查板级网络、短路和关键电压。
C09
电源板输出测试
测量输出电压、待机功耗及保护状态。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工✓
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
主板点亮与接口测试
验证启动、显示输出、遥控接收和基础接口。
C11
固件 / 区域配置写入
按目的市场写入系统版本、区域和设备信息。
C12
维修后复测与放行
维修板重新测试并标注状态，防止未放行板流入总装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
板卡保护包装
装入防静电袋或专用周转盘，避免接口碰伤。
C14
上线齐套与机型复核
按屏幕尺寸、区域版本和配置将板卡配到工单。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
粘贴导热 / 绝缘材料
按图纸在主板、电源板和后壳指定区域贴辅料。
D02
安装主板与电源板
固定板卡并连接面板、背光和电源线束。
D03
连接扬声器 / 按键板
接入左右声道、遥控接收和实体按键线。
D04
安装后壳与底座
合壳锁附后安装底座或壁挂支架，检查间隙。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备中框与治具
核对屏幕尺寸、工装和防护材料
02
放入面板 / 模组
定位面板并检查边缘、膜片和表面洁净
03
安装主板和电源板
锁附板卡并接好显示与背光接口
04
连接扬声器与按键
接入音频、遥控接收和实体控制线
05
安装后壳与散热件
整理线束后合上后壳并锁附
06
安装底座 / 支架
按机型固定底座或壁挂支架
07
贴标签与保护膜
绑定序列号，完成屏幕保护和外观初检
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
整机开机与画质检查
点亮屏幕检查坏点、亮线、色彩、灰阶和均匀性。
E02
接口功能测试
逐项测试 HDMI、USB、网口、音频和信号输入。
E03
音频与遥控测试
检查扬声器、遥控器、按键和麦克风（适用）。
E04
系统 / 网络测试
验证菜单、区域设置、Wi-Fi、蓝牙和软件版本。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人工?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
电源安全与温升
按规范检查接地、功耗、待机状态和温升。
E06
外观 / 支架检查
检查屏幕划伤、边框缝隙、底座稳定和附件。
E07
包装与运输抽检
装入保护材料、附件和外箱，按标准抽测运输防护。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
面板流程
面板来料点亮和整机画质检测分别由哪站负责？
02
LCD / OLED 分支
OLED 与 LCD 的模组工序需否拆为不同流程？
03
板卡边界
主板、电源板 SMT 和固件写入是否在本厂完成？
04
质量标准
坏点、亮度均匀性、色偏和安全测试标准在哪里？
05
包装与搬运
大尺寸面板搬运工装、真空吸附和外箱跌落规范是什么？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
显示器与电视制造流程：典型制造流程
Dell 显示器自检说明：dell.com/support；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第3页 · A01 面板来料与条码核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对尺寸、型号和批次，检查破损、划伤与包装状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 面板点亮筛查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行面板点亮筛查；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第3页 · A03 前框 / 后壳来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查外观、孔位、卡扣、螺柱和色差。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 背光件检查（LCD） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对灯条、导光板、扩散膜和反射片型号与洁净度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第4页 · A05 屏幕保护与洁净管理 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按洁净要求清洁面板和光学膜，避免灰尘、指纹和压痕。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 底座 / 支架来料核验 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对尺寸、承重结构、螺丝和安装方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 扬声器与按键板备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型清点扬声器、遥控接收板、按键板和线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 主板 / 电源板分类 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码确认板卡版本、区域配置和电源规格。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第5页 · A09 导热与绝缘材料准备 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 配置导热片、绝缘垫和屏蔽材料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 包装防护件齐套 【典型人工·待核】
人工：典型人工：准备边角泡棉、屏幕保护膜、支架和外箱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 背光模组叠片（LCD） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按结构顺序叠装光学膜片，检查方向、异物和褶皱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 面板与中框定位 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将面板放入中框定位工装，确认边缘间隙和受力均匀。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第6页 · B03 支架 / 扬声器预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定支架、扬声器和按键模块，检查线束与接口。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 板卡上料与版本扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对主板 / 电源板型号和区域版本，扫码绑定工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴片 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴片，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI 焊后检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI 焊后检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 大型连接器 / 通孔件后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊点复核与清洁 【明确人工】
人工：人工复核异常点，清理指定残留并检查板面
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第8页 · C08 ICT / 在线电测（适用） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行ICT / 在线电测（适用）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第8页 · C09 电源板输出测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行电源板输出测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 主板点亮与接口测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行主板点亮与接口测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 固件 / 区域配置写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件 / 区域配置写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第9页 · C12 维修后复测与放行 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 板卡保护包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：装入防静电袋或专用周转盘，避免接口碰伤。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第10页 · C14 上线齐套与机型复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按屏幕尺寸、区域版本和配置将板卡配到工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 粘贴导热 / 绝缘材料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按图纸在主板、电源板和后壳指定区域贴辅料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第11页 · D02 安装主板与电源板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定板卡并连接面板、背光和电源线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 连接扬声器 / 按键板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：接入左右声道、遥控接收和实体按键线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 安装后壳与底座 【典型人工·待核】
人工：典型人工：合壳锁附后安装底座或壁挂支架，检查间隙。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备中框与治具 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对屏幕尺寸、工装和防护材料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第12页 · 装配02 放入面板 / 模组 【典型人工·待核】
人工：典型人工：定位面板并检查边缘、膜片和表面洁净。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 安装主板和电源板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附板卡并接好显示与背光接口。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 连接扬声器与按键 【典型人工·待核】
人工：典型人工：接入音频、遥控接收和实体控制线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 安装后壳与散热件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：整理线束后合上后壳并锁附。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第12页 · 装配06 安装底座 / 支架 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型固定底座或壁挂支架。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 贴标签与保护膜 【典型人工·待核】
人工：典型人工：绑定序列号，完成屏幕保护和外观初检。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 整机开机与画质检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：点亮屏幕检查坏点、亮线、色彩、灰阶和均匀性。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E02 接口功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行接口功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第13页 · E03 音频与遥控测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行音频与遥控测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 系统 / 网络测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行系统 / 网络测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 电源安全与温升 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按规范检查接地、功耗、待机状态和温升。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第14页 · E06 外观 / 支架检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查屏幕划伤、边框缝隙、底座稳定和附件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 显示器与电视制造流程
原第14页 · E07 包装与运输抽检 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。