## Slide 1
智能穿戴设备制造流程
以智能手表 / 手环为例的微型装配与可靠性测试
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
智能穿戴设备生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
表壳、屏幕、背盖与密封件来料处理
02
关键模组预制
传感器、主板、电池与光学窗子件准备
03
PCBA 制造与检测
微型 PCBA：SMT、板测和传感器校准
04
整机装配
屏幕、主板、电池、背盖整机装配
05
整机测试与包装
充电、蓝牙、传感器、防护与包装测试
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
表壳与背盖来料检查
扫码核对型号、颜色和批次，检查外观、槽位和螺纹。
A02
表壳加工与清洁
按结构加工按键孔、充电触点或密封槽，清除加工残屑。
A03
表面处理与外观检查
按材料完成喷涂或金属表面处理，检查色差、划伤和毛刺。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
屏幕模组点亮检查
测试显示、触控、亮点和外观，记录模组编码。
A05
电池与柔性板来料核验
检查电池型号、电压、FPC 折痕和连接器。
A06
光学传感器窗口清洁
清洁背盖透光窗口，检查划伤、污染和遮挡。
A07
振子 / 麦克风 / 扬声器备料
核对器件型号、极性和定位方向。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人机?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
密封圈与胶材备料
按机型准备密封圈、背胶和防尘网，确认批次与保质期。
A09
表带 / 充电触点检查
检查表带扣合、充电触点高度和磁吸方向。
A10
微小辅料齐套
按 BOM 准备泡棉、绝缘片、胶带和标签，防止漏装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
传感器 / 背盖子装
将传感器窗口、透明件和密封件装入背盖，保持光学面洁净。
B02
按键 / 旋钮子装
安装侧键、旋钮和密封结构，检查回弹与转动。
B03
屏幕与中框贴合
压合或粘接屏幕总成，检查偏位、气泡和外观。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
微型 PCB 上料扫码
核对主板版本和载具，防止不同型号小板混料。
C02
精密锡膏印刷
按钢网规格印刷微小焊盘，重点检查偏印和少锡。
C03
SPI 印刷检查
检查锡膏体积和位置，异常板隔离。
C04
高密度 SMT 贴装
贴装处理器、存储、电源和无线器件。
C05
回流焊接
按炉温曲线焊接，记录批次和工艺条件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
AOI / 显微检查
检查元件方向、偏移和细间距焊点。
C07
屏蔽罩 / 连接器后装
安装屏蔽件、充电触点和板对板连接器。
C08
焊后清洁与外观复核
检查焊点、板面残留和 FPC 连接器卡扣。
C09
ICT / 小板电测（适用）
治具测试电气网络和关键电压，异常板进入维修。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
设备
人机?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
板级上电测试
测试启动、电流、充电和基础无线功能。
C11
传感器校准数据写入
按流程校准传感器零点并绑定主板 / 整机序列号。
C12
固件下载与版本确认
写入固件并核对机型版本和无线配置。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
不良维修复测
按失效代码维修后复测，确保校准数据有效。
C14
防静电盘转运
使用小型防静电托盘保护主板和连接器。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
贴附绝缘与导热材料
依图纸贴附绝缘膜、导热垫和导电泡棉。
D02
安装主板与 FPC
对准定位后固定主板，连接屏幕、传感器和电池 FPC。
D03
安装电池与振子
固定电池、振子和扬声器，检查线缆无夹伤。
D04
装配背盖与密封结构
按规范压合背盖并检查密封圈连续性。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
清洁中框
确认密封槽、胶材和洁净度
02
安装传感器子件
固定光学件、充电触点和侧键
03
装入主板
锁附主板并连接天线 / FPC
04
安装电池与振子
按顺序固定电池、振子和扬声器
05
连接屏幕排线
插接 FPC 并确认锁扣到位
06
贴合背盖
按参数压合或粘接并静置
07
安装表带并扫码
确认表带型号、机身码与工单一致
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
开机 / 充电 / 电流测试
检查启动、电流、充电触点和电池识别。
E02
显示与触控测试
检查屏幕坏点、亮度、触控区域和侧键。
E03
蓝牙与配对测试
连接手机或测试主机，验证配对、断连和重连。
E04
传感器功能测试
执行加速度、陀螺仪、光学传感器等项目及校准验证。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
声学 / 振动测试
检查麦克风、扬声器、振动和旋钮操作。
E06
气密 / 防护检查
按型号进行气密或防水测试，记录压力与结果。
E07
外观 / 表带 / 包装检查
检查背盖窗口、表带扣合、标签、配件和包装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
洁净与贴合
屏幕 / 光学窗口洁净要求和不良标准是什么？
02
传感器校准
哪些传感器需逐台校准，数据绑定到哪个序列号？
03
防护测试
气密或防水测试方法、压力参数与抽检比例是什么？
04
电池与充电
电池电压、充电效率和异常品隔离规则是什么？
05
板卡与版本
主板是否厂内 SMT，机型 / 表带版本怎样防混料？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
智能穿戴设备制造流程：典型制造流程
Samsung 移动与穿戴设备可靠性测试公开资料：news.samsung.com/global；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第3页 · A01 表壳与背盖来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码核对型号、颜色和批次，检查外观、槽位和螺纹。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 表壳加工与清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第3页 · A03 表面处理与外观检查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第4页 · A04 屏幕模组点亮检查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行屏幕模组点亮检查；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第4页 · A05 电池与柔性板来料核验 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查电池型号、电压、FPC 折痕和连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 光学传感器窗口清洁 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁背盖透光窗口，检查划伤、污染和遮挡。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 振子 / 麦克风 / 扬声器备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对器件型号、极性和定位方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 密封圈与胶材备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型准备密封圈、背胶和防尘网，确认批次与保质期。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第5页 · A09 表带 / 充电触点检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查表带扣合、充电触点高度和磁吸方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 微小辅料齐套 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 准备泡棉、绝缘片、胶带和标签，防止漏装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 传感器 / 背盖子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将传感器窗口、透明件和密封件装入背盖，保持光学面洁净。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 按键 / 旋钮子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装侧键、旋钮和密封结构，检查回弹与转动。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第6页 · B03 屏幕与中框贴合 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第7页 · C01 微型 PCB 上料扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对主板版本和载具，防止不同型号小板混料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 精密锡膏印刷 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行精密锡膏印刷，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SPI 印刷检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SPI 印刷检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第7页 · C04 高密度 SMT 贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行高密度 SMT 贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 AOI / 显微检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / 显微检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C07 屏蔽罩 / 连接器后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第8页 · C08 焊后清洁与外观复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查焊点、板面残留和 FPC 连接器卡扣。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第8页 · C09 ICT / 小板电测（适用） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行ICT / 小板电测（适用）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 板级上电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级上电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 传感器校准数据写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行传感器校准数据写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第9页 · C12 固件下载与版本确认 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件下载与版本确认；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第10页 · C13 不良维修复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C14 防静电盘转运 【典型人工·待核】
人工：典型人工：使用小型防静电托盘保护主板和连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 贴附绝缘与导热材料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：依图纸贴附绝缘膜、导热垫和导电泡棉。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第11页 · D02 安装主板与 FPC 【典型人工·待核】
人工：典型人工：对准定位后固定主板，连接屏幕、传感器和电池 FPC。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 安装电池与振子 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电池、振子和扬声器，检查线缆无夹伤。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 装配背盖与密封结构 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按规范压合背盖并检查密封圈连续性。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 清洁中框 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认密封槽、胶材和洁净度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第12页 · 装配02 安装传感器子件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定光学件、充电触点和侧键。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板并连接天线 / FPC。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 安装电池与振子 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按顺序固定电池、振子和扬声器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 连接屏幕排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插接 FPC 并确认锁扣到位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第12页 · 装配06 贴合背盖 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第12页 · 装配07 安装表带并扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认表带型号、机身码与工单一致。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 开机 / 充电 / 电流测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行开机 / 充电 / 电流测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 显示与触控测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示与触控测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第13页 · E03 蓝牙与配对测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行蓝牙与配对测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 传感器功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行传感器功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 声学 / 振动测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行声学 / 振动测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 气密 / 防护检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按型号进行气密或防水测试，记录压力与结果。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 智能穿戴设备制造流程
原第14页 · E07 外观 / 表带 / 包装检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查背盖窗口、表带扣合、标签、配件和包装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。