## Slide 1
TWS 耳机制造流程
从左右耳微型声学装配到充电盒、配对与声学测试
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
TWS 耳机生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
耳机壳体、声学单元和电池来料检验
02
关键模组预制
耳机 / 充电盒主板与声学模组子装
03
PCBA 制造与检测
微型 PCBA：SMT、板测与左右耳绑定
04
整机装配
左右耳和充电盒整机装配
05
整机测试与包装
声学、蓝牙、充电、配对测试与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
耳机壳体来料检查
核对左右耳、颜色和版本，检查外观、卡扣和声学孔。
A02
充电盒壳体 / 铰链检查
检查盒体缝隙、铰链回弹、磁铁和充电触点。
A03
扬声器单元检查
测试阻抗、极性和外观，记录单元批次。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
麦克风 / 防尘网检查
核对麦克风孔位、防尘网和声学通道洁净度。
A05
电池来料与电压测量
核对耳机和充电盒电池型号、电压、极性和外观。
A06
天线与柔性板检查
检查小型天线、FPC、连接器和折弯部位。
A07
硅胶耳帽与附件备料
按规格准备左右耳帽、充电线和备用配件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
磁铁与充电触点备料
核验极性、方向及触点表面状态。
A09
胶材 / 声学网罩准备
按 BOM 准备密封胶、网罩、泡棉和防尘件。
A10
左右耳与盒体分组扫码
对左右耳、充电盒和电池批次建档，避免配对错组。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
扬声器 / 麦克风预装
将声学单元放入壳体定位槽，连接导线并检查密封。
B02
左右耳主板子装
固定主板、天线和 FPC，核对左右耳版本。
B03
充电盒触点子装
装入触点、电池和盒体小板，检查磁吸与开合。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
小板上料与二维码绑定
区分左右耳和充电盒板号，扫码进入对应工单。
C02
微细锡膏印刷
控制小焊盘印刷量和位置，避免连锡。
C03
SPI 检查
设备检查焊膏体积与偏移，异常板隔离。
C04
SMT 元件贴装
贴装蓝牙 SoC、电源、射频和被动器件。
C05
回流焊接
按小板温度曲线完成焊接并记录批次。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
AOI / 显微焊点检查
检查错件、偏移、极性和焊接外观。
C07
连接器 / 屏蔽件后装
装配天线接点、充电触点或屏蔽件并检查固定。
C08
焊后清洁与人工复核
检查板面、触点和微型连接器锁扣状态。
C09
板级电测（适用）
治具检查电源网络、短路和基本电流。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
设备
人机?
人工✓
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
固件烧录
写入左右耳或充电盒对应固件版本。
C11
左右耳身份配对
绑定左右耳 ID 和充电盒 ID，防止错配。
C12
声学板测 / 初测
连接测试治具执行扬声器和麦克风基础检查。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
返修与配对复测
返修后重新执行固件、身份和声学项目。
C14
小板保护与周转
使用防静电小托盘转运，避免触点污染和板件混淆。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
安装扬声器与麦克风
按左右耳方向安装声学单元并连接引线。
D02
主板固定与天线连接
放入主板并连接天线，确认无线区域无遮挡。
D03
电池固定与焊接 / 插接
按产品工艺固定电池并连接端子，检查极性。
D04
合壳与胶封
设备或人工完成合壳、点胶或超声焊接，检查溢胶。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
备好左右耳壳体
分左右耳扫码并检查声学孔
02
安装扬声器 / 麦克风
放入单元并连接导线
03
固定主板与天线
核对方向、版本和无线位置
04
装入电池
固定电池并连接电源端子
05
合壳与密封
按工艺点胶、压合或焊接
06
装入充电盒
安装盒体板卡、电池和触点
07
配对、装耳帽与装盒
绑定左右耳和充电盒后进入测试
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
左右耳声学测试
测试频响、灵敏度、失真和左右一致性。
E02
麦克风 / 通话测试
检查收音、通话和降噪功能（适用机型）。
E03
蓝牙连接与按键测试
检查配对、重连、触控 / 按键和无线稳定性。
E04
耳机与充电盒充电测试
检查触点接触、充放电、电量显示和温升。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
入盒 / 开盖逻辑测试
验证入盒断连、开盖连接及左右耳状态识别。
E06
外观与附件复核
检查壳体、耳帽、触点和充电盒缝隙。
E07
包装与配件清点
核对耳帽规格、充电线、说明书和标签后封装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
配对追溯
左右耳与充电盒 ID 的绑定、解绑和返修流程是什么？
02
声学判定
声学测试治具、频响标准、密封条件和全检比例是什么？
03
电池工序
电池采用焊接还是插接，保护和异常隔离如何执行？
04
结构工艺
合壳、点胶或超声焊的正式工艺名称与参数是什么？
05
小件供料
耳机、充电盒和左右耳料盘如何防错与补料？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
TWS 耳机制造流程：典型制造流程
Bluetooth SIG 认证流程信息：bluetooth.com/develop-with-bluetooth；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第3页 · A01 耳机壳体来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对左右耳、颜色和版本，检查外观、卡扣和声学孔。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 充电盒壳体 / 铰链检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查盒体缝隙、铰链回弹、磁铁和充电触点。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A03 扬声器单元检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：测试阻抗、极性和外观，记录单元批次。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 麦克风 / 防尘网检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对麦克风孔位、防尘网和声学通道洁净度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第4页 · A05 电池来料与电压测量 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行电池来料与电压测量；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第4页 · A06 天线与柔性板检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查小型天线、FPC、连接器和折弯部位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 硅胶耳帽与附件备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按规格准备左右耳帽、充电线和备用配件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 磁铁与充电触点备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核验极性、方向及触点表面状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第5页 · A09 胶材 / 声学网罩准备 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 准备密封胶、网罩、泡棉和防尘件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 左右耳与盒体分组扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：对左右耳、充电盒和电池批次建档，避免配对错组。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 扬声器 / 麦克风预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将声学单元放入壳体定位槽，连接导线并检查密封。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 左右耳主板子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定主板、天线和 FPC，核对左右耳版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第6页 · B03 充电盒触点子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：装入触点、电池和盒体小板，检查磁吸与开合。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 小板上料与二维码绑定 【典型人工·待核】
人工：典型人工：区分左右耳和充电盒板号，扫码进入对应工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 微细锡膏印刷 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行微细锡膏印刷，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SPI 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SPI 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第7页 · C04 SMT 元件贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 元件贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 AOI / 显微焊点检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / 显微焊点检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C07 连接器 / 屏蔽件后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第8页 · C08 焊后清洁与人工复核 【明确人工】
人工：检查板面、触点和微型连接器锁扣状态。
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第8页 · C09 板级电测（适用） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级电测（适用）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 固件烧录 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件烧录；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 左右耳身份配对 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行左右耳身份配对；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第9页 · C12 声学板测 / 初测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行声学板测 / 初测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第10页 · C13 返修与配对复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C14 小板保护与周转 【典型人工·待核】
人工：典型人工：使用防静电小托盘转运，避免触点污染和板件混淆。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 安装扬声器与麦克风 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按左右耳方向安装声学单元并连接引线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第11页 · D02 主板固定与天线连接 【典型人工·待核】
人工：典型人工：放入主板并连接天线，确认无线区域无遮挡。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 电池固定与焊接 / 插接 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第11页 · D04 合壳与胶封 【人机配合·待核】
人工：原文列出人工/设备两种可能。若采用人工：设备或人工完成合壳、点胶或超声焊接，检查溢胶；具体人工范围待现场确认。
设备/工具：原文允许设备或专机替代，不能认定现场一定有人工作业。
原第12页 · 装配01 备好左右耳壳体 【典型人工·待核】
人工：典型人工：分左右耳扫码并检查声学孔。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第12页 · 装配02 安装扬声器 / 麦克风 【典型人工·待核】
人工：典型人工：放入单元并连接导线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 固定主板与天线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对方向、版本和无线位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 装入电池 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定电池并连接电源端子。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 合壳与密封 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工艺点胶、压合或焊接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第12页 · 装配06 装入充电盒 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装盒体板卡、电池和触点。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 配对、装耳帽与装盒 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行配对、装耳帽与装盒；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E01 左右耳声学测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行左右耳声学测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 麦克风 / 通话测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行麦克风 / 通话测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第13页 · E03 蓝牙连接与按键测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行蓝牙连接与按键测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 耳机与充电盒充电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行耳机与充电盒充电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 入盒 / 开盖逻辑测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行入盒 / 开盖逻辑测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 外观与附件复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查壳体、耳帽、触点和充电盒缝隙。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | TWS耳机制造流程
原第14页 · E07 包装与配件清点 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对耳帽规格、充电线、说明书和标签后封装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。