## Slide 1
路由器与网络设备制造流程
从主板、射频组件与外壳到整机网络测试
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
路由器与网络设备生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
外壳、天线、散热件与接口组件准备
02
关键模组预制
主板 / 射频板 / 电源板子件处理
03
PCBA 制造与检测
SMT、板测、固件与 MAC 数据写入
04
整机装配
主板、天线、散热和外壳整机装配
05
整机测试与包装
端口、射频、吞吐、老化及包装测试
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
外壳与散热件来料检查
核对型号、孔位和散热片尺寸，检查外观及变形。
A02
外壳加工与清洁
按结构加工接口孔、天线座和散热面，去除毛刺和残屑。
A03
表面处理与标识
完成喷涂、镭雕或标签准备，核对型号与合规标识。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
天线与同轴线检查
核对频段、天线数量、接头和线缆长度。
A05
网口 / SFP 连接器备料
按机型准备 RJ45、光口或 PoE 相关接口件。
A06
电源适配器来料检查
核验电压、电流、插头规格、标签和外观。
A07
风扇 / 导热材料备料
准备风扇、导热垫和散热片，核对厚度和位置。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
按键 / LED 导光件准备
清点复位键、指示灯板和导光件。
A09
线缆与支架备料
按 BOM 配置电源线、固定支架、脚垫和标签。
A10
MAC / SN 数据准备
按工单领取唯一标识数据，防止重复写入或错绑。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
天线底座与外壳子装
固定天线座或外置天线支架，检查转动与连接。
B02
接口与屏蔽件预装
安装接口屏蔽罩、导光件和按键件，确认位置。
B03
散热与风扇子装
安装散热片、导热垫和风扇，检查风道方向。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
板卡扫码与区域版本核对
核对硬件版本、频段区域和板号后上线。
C02
锡膏印刷与 SPI
印刷锡膏并检查体积与位置，避免细间距连锡。
C03
SMT 贴装
贴装处理器、存储、射频、电源和网络控制元件。
C04
回流焊接
按温度曲线完成焊接并记录批次。
C05
AOI / X-ray 检查
AOI 检查常规元件；BGA 等按工艺执行 X-ray。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
屏蔽罩 / 网络接口后装
安装屏蔽罩、网口连接器和电源接口。
C07
焊后清洁与目检
检查焊点、接口和板面，人工复核异常。
C08
ICT / 板级电测
治具测试电源网络、短路和关键电气参数。
C09
固件与启动加载
下载引导程序和系统固件，核对硬件版本。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工✓
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
MAC / SN 写入绑定
写入唯一 MAC 和序列号并与主板条码关联。
C11
射频校准 / 屏蔽测试
在规定测试环境检查无线链路并写入校准数据。
C12
网口 / PoE 板测
测试链路、协商速率及 PoE 输出（适用）。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
异常维修与复测
按失效码维修，重测射频、接口及启动功能。
C14
主板防静电包装
使用防静电托盘转运，保护天线接口与连接器。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
粘贴导热垫与固定片
按板卡版本贴附导热材料和绝缘件，确认位置。
D02
安装主板与接口件
固定主板、网口组件和电源接口，检查螺丝。
D03
连接天线馈线
按编号连接同轴线，避免交叉、夹压或接头松脱。
D04
安装风扇与外壳
连接风扇 / LED / 按键后合壳，检查外观和通风孔。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备底壳与屏蔽件
清洁定位面并核对硬件版本
02
装入主板
锁附主板和接口组件
03
安装散热片 / 风扇
贴导热垫并确认风道
04
连接天线馈线
按编号接入并确认卡扣到位
05
连接按键 / LED / 电源
整理线束并检查接口方向
06
合上外壳并贴标
扫码绑定 MAC / SN 后封装
07
装适配器与附件
按地区版本放入电源和说明书
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
上电与固件启动测试
检查启动、系统版本、复位和恢复功能。
E02
网口 / 光口测试
逐口测试链路、协商速率、吞吐或光模块识别。
E03
Wi-Fi 射频测试
在屏蔽环境检查频段、发射功率、接收灵敏度和校准。
E04
网络功能测试
检查路由、DHCP、管理界面、重启和配置保存。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
PoE / USB 功能测试
测试 PoE 输出或 USB 接口（依产品配置）。
E06
老化与温升检查
按规范运行负载和老化测试，监控温度及稳定性。
E07
MAC / 标签 / 包装复核
扫码校验唯一地址，核对适配器区域版本及附件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
射频环境
射频测试是否使用屏蔽箱，校准数据怎样回写？
02
唯一编码
MAC、SN 与整机箱标如何校验，返修后是否重绑定？
03
端口范围
网口、SFP、PoE 和 USB 的全检范围是什么？
04
老化规则
老化时间、并测数量和失效后隔离方式是什么？
05
硬件版本
不同区域频段、天线数和固件版本如何防止混装？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
路由器与网络设备制造流程：典型制造流程
FCC 射频设备授权信息：fcc.gov/oet/ea/rfdevice；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第3页 · A01 外壳与散热件来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对型号、孔位和散热片尺寸，检查外观及变形。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 外壳加工与清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第3页 · A03 表面处理与标识 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第4页 · A04 天线与同轴线检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对频段、天线数量、接头和线缆长度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第4页 · A05 网口 / SFP 连接器备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型准备 RJ45、光口或 PoE 相关接口件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 电源适配器来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核验电压、电流、插头规格、标签和外观。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 风扇 / 导热材料备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：准备风扇、导热垫和散热片，核对厚度和位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 按键 / LED 导光件准备 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清点复位键、指示灯板和导光件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第5页 · A09 线缆与支架备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 配置电源线、固定支架、脚垫和标签。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 MAC / SN 数据准备 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按工单领取唯一标识数据，防止重复写入或错绑。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 天线底座与外壳子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定天线座或外置天线支架，检查转动与连接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 接口与屏蔽件预装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装接口屏蔽罩、导光件和按键件，确认位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第6页 · B03 散热与风扇子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装散热片、导热垫和风扇，检查风道方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 板卡扫码与区域版本核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对硬件版本、频段区域和板号后上线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI / X-ray 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / X-ray 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 屏蔽罩 / 网络接口后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊后清洁与目检 【明确人工】
人工：检查焊点、接口和板面，人工复核异常
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第8页 · C08 ICT / 板级电测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行ICT / 板级电测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第8页 · C09 固件与启动加载 【典型人工·待核】
人工：典型人工：下载引导程序和系统固件，核对硬件版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C10 MAC / SN 写入绑定 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行MAC / SN 写入绑定；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 射频校准 / 屏蔽测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行射频校准 / 屏蔽测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第9页 · C12 网口 / PoE 板测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行网口 / PoE 板测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第10页 · C13 异常维修与复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C14 主板防静电包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：使用防静电托盘转运，保护天线接口与连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 粘贴导热垫与固定片 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按板卡版本贴附导热材料和绝缘件，确认位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第11页 · D02 安装主板与接口件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定主板、网口组件和电源接口，检查螺丝。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 连接天线馈线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按编号连接同轴线，避免交叉、夹压或接头松脱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 安装风扇与外壳 【典型人工·待核】
人工：典型人工：连接风扇 / LED / 按键后合壳，检查外观和通风孔。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备底壳与屏蔽件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁定位面并核对硬件版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第12页 · 装配02 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板和接口组件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 安装散热片 / 风扇 【典型人工·待核】
人工：典型人工：贴导热垫并确认风道。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 连接天线馈线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按编号接入并确认卡扣到位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 连接按键 / LED / 电源 【典型人工·待核】
人工：典型人工：整理线束并检查接口方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第12页 · 装配06 合上外壳并贴标 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码绑定 MAC / SN 后封装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 装适配器与附件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按地区版本放入电源和说明书。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 上电与固件启动测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行上电与固件启动测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 网口 / 光口测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行网口 / 光口测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第13页 · E03 Wi-Fi 射频测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行Wi-Fi 射频测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 网络功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行网络功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 PoE / USB 功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行PoE / USB 功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 老化与温升检查 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 路由器与网络设备制造流程
原第14页 · E07 MAC / 标签 / 包装复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码校验唯一地址，核对适配器区域版本及附件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。