## Slide 1
键盘、鼠标与电脑外设制造流程
以键盘、鼠标、摄像头等常见外设为例
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
键盘、鼠标与电脑外设生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
塑胶壳体、键帽 / 轴体与传感器来料
02
关键模组预制
键盘 / 鼠标 / 摄像头小模组预装
03
PCBA 制造与检测
小板 SMT、固件烧录和板级测试
04
整机装配
结构件、主板、线缆和功能件整机装配
05
整机测试与包装
按键、光学、无线、成像测试及包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
上下壳与外观件检查
核对颜色、版本、卡扣、螺柱和外观缺陷。
A02
塑胶件去毛边与清洁
清除毛边、粉尘和脱模残留，保护光学及按压面。
A03
键帽 / 轴体来料分类
按键位、布局、语言和颜色分类，防止版本混装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
鼠标滚轮 / 微动备料
核对左右微动、滚轮、编码器和支架规格。
A05
光学传感器 / 镜头检查
检查传感器窗口、镜头洁净度和模组版本。
A06
线材 / 接收器 / 电池备料
按型号准备 USB 线、无线接收器和电池。
A07
脚垫 / 标签 / 泡棉备料
按 BOM 配置脚垫、绝缘片、缓冲棉和铭牌。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
摄像头支架 / 隐私盖检查
确认支架活动、镜头窗口和隐私盖位置。
A09
背光 / LED 小件核对
检查灯珠、导光件和连接线方向。
A10
附件与包装齐套
核对接收器、延长线、说明书和保护袋。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
键盘轴体 / 薄膜子装
按键位装入轴体或薄膜组件，检查定位和手感。
B02
鼠标滚轮 / 传感器子装
固定滚轮、微动和传感器，校验光学窗口位置。
B03
摄像头镜头 / 支架子装
安装镜头、支架、麦克风和隐私盖组件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
小板上料与型号扫码
区分键盘、鼠标和摄像头板号，按工单上线。
C02
锡膏印刷与 SPI
对小焊盘印刷锡膏并检查位置。
C03
SMT 元件贴装
安装控制器、无线器件、传感器和接口元件。
C04
回流焊接
依炉温曲线完成焊接并记录批次。
C05
AOI 检查
检查元件方向、错漏件、偏移和焊点外观。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
USB / 按键连接器后装
安装接口、排针或通孔件并完成焊接。
C07
焊后外观检查与清洁
复核接口、焊点和板面状态。
C08
板级电测 / ICT（适用）
检查供电、按键矩阵或基础电气网络。
C09
固件烧录
写入键位布局、DPI 或摄像头控制固件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
传感器初测
验证鼠标光学传感器或摄像头图像输出。
C11
无线配对测试
测试蓝牙 / 2.4 GHz 接收器识别和连接。
C12
键盘矩阵测试
按工装扫描键位信号，检查漏键和错键。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
维修后复测
异常板维修后重复相关项目并更新状态。
C14
防静电托盘转运
将小板放入防静电周转盘，避免混料和损伤。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
安装主板与开关件
将控制板、微动、编码器或键盘矩阵板固定到壳体。
D02
安装传感器 / 镜头
对准鼠标光学窗口或摄像头镜头座并固定。
D03
连接线材 / 电池 / 接收器
整理线束，按工艺安装电池或无线模块。
D04
合壳并安装键帽 / 脚垫
锁附外壳，装键帽、脚垫和标签，做外观初检。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备底壳与治具
核对产品型号、布局和左右件
02
安装控制板
固定 PCB 并连接线束 / 电池
03
安装功能部件
键盘装轴体；鼠标装滚轮；摄像头装镜头
04
连接无线 / USB 模块
确认接收器、天线和接口连接
05
合壳与锁附
控制螺丝顺序和外壳间隙
06
安装键帽 / 脚垫 / 支架
按版本贴装外观辅料
07
扫码并进入功能测试
绑定序列号、键位布局和无线配置
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
键盘全键扫描
检查全键响应、漏键、重复键和布局配置。
E02
鼠标按键 / 滚轮 / 光学测试
检查左右键、滚轮、DPI 和光标跟踪。
E03
摄像头图像 / 麦克风测试
检查画面、分辨率、对焦和麦克风输入（适用）。
E04
有线 / 无线连接测试
测试 USB、蓝牙或 2.4 GHz 配对与休眠唤醒。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人工?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
背光 / 按键 / 支架检查
核验灯效、按键手感、支架稳定和隐私盖。
E06
外观与耐久抽检
检查划伤、脚垫、按键寿命或线材拉力项目。
E07
附件与包装复核
核对接收器、线材、语言布局、标签和包装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
SKU 防错
键盘布局 / 语言、轴体和键帽版本如何防混料？
02
校准项目
鼠标 DPI、摄像头对焦或图像校正在哪道工序完成？
03
无线测试
蓝牙 / 2.4 GHz 是否逐台配对和测试？
04
测试覆盖
全键扫描、光学跟踪和摄像头画面是否自动判定？
05
返修追溯
更换主板、接收器或传感器后怎样重新绑定序列号？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
键盘、鼠标与电脑外设制造流程：典型制造流程
Bluetooth SIG 认证流程信息：bluetooth.com/develop-with-bluetooth；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第3页 · A01 上下壳与外观件检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对颜色、版本、卡扣、螺柱和外观缺陷。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 塑胶件去毛边与清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：检查毛刺/残留，手工修整或擦拭、上下料、取件及洁净复核；是否全自动需确认。
设备/工具：清洗、干燥或去毛刺可由专机完成，原文未明确方式。
原第3页 · A03 键帽 / 轴体来料分类 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按键位、布局、语言和颜色分类，防止版本混装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 鼠标滚轮 / 微动备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对左右微动、滚轮、编码器和支架规格。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第4页 · A05 光学传感器 / 镜头检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查传感器窗口、镜头洁净度和模组版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 线材 / 接收器 / 电池备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按型号准备 USB 线、无线接收器和电池。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 脚垫 / 标签 / 泡棉备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按 BOM 配置脚垫、绝缘片、缓冲棉和铭牌。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 摄像头支架 / 隐私盖检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认支架活动、镜头窗口和隐私盖位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第5页 · A09 背光 / LED 小件核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查灯珠、导光件和连接线方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 附件与包装齐套 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对接收器、延长线、说明书和保护袋。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 键盘轴体 / 薄膜子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按键位装入轴体或薄膜组件，检查定位和手感。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 鼠标滚轮 / 传感器子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定滚轮、微动和传感器，校验光学窗口位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第6页 · B03 摄像头镜头 / 支架子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装镜头、支架、麦克风和隐私盖组件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 小板上料与型号扫码 【典型人工·待核】
人工：典型人工：区分键盘、鼠标和摄像头板号，按工单上线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 元件贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 元件贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 USB / 按键连接器后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊后外观检查与清洁 【典型人工·待核】
人工：典型人工：复核接口、焊点和板面状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第8页 · C08 板级电测 / ICT（适用） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级电测 / ICT（适用）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第8页 · C09 固件烧录 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件烧录；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 传感器初测 【典型人工·待核】
人工：典型人工：验证鼠标光学传感器或摄像头图像输出。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C11 无线配对测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行无线配对测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第9页 · C12 键盘矩阵测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行键盘矩阵测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第10页 · C13 维修后复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C14 防静电托盘转运 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将小板放入防静电周转盘，避免混料和损伤。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 安装主板与开关件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将控制板、微动、编码器或键盘矩阵板固定到壳体。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第11页 · D02 安装传感器 / 镜头 【典型人工·待核】
人工：典型人工：对准鼠标光学窗口或摄像头镜头座并固定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 连接线材 / 电池 / 接收器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：整理线束，按工艺安装电池或无线模块。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 合壳并安装键帽 / 脚垫 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附外壳，装键帽、脚垫和标签，做外观初检。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备底壳与治具 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对产品型号、布局和左右件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第12页 · 装配02 安装控制板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定 PCB 并连接线束 / 电池。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 安装功能部件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：键盘装轴体；鼠标装滚轮；摄像头装镜头。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 连接无线 / USB 模块 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认接收器、天线和接口连接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 合壳与锁附 【典型人工·待核】
人工：典型人工：控制螺丝顺序和外壳间隙。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第12页 · 装配06 安装键帽 / 脚垫 / 支架 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按版本贴装外观辅料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 扫码并进入功能测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行扫码并进入功能测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E01 键盘全键扫描 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查全键响应、漏键、重复键和布局配置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E02 鼠标按键 / 滚轮 / 光学测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行鼠标按键 / 滚轮 / 光学测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第13页 · E03 摄像头图像 / 麦克风测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行摄像头图像 / 麦克风测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 有线 / 无线连接测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行有线 / 无线连接测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 背光 / 按键 / 支架检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核验灯效、按键手感、支架稳定和隐私盖。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第14页 · E06 外观与耐久抽检 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 键盘鼠标与电脑外设制造流程
原第14页 · E07 附件与包装复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对接收器、线材、语言布局、标签和包装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。