## Slide 1
数码相机与运动相机制造流程
从光学 / 传感器模组装配到影像校准与整机测试
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
数码相机与运动相机生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
机身、镜头、传感器与光学件来料
02
关键模组预制
镜头 / 快门 / 防护结构子组件准备
03
PCBA 制造与检测
主板 / 传感器板 SMT 与板级检查
04
整机装配
光学模组、排线、机身整机装配
05
整机测试与包装
成像、对焦、防护、接口测试与包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
机身壳体来料检查
核对机型、颜色、螺孔和外观，检查密封边缘。
A02
机身加工与清洁
加工接口、镜头座或支架后清除金属屑和粉尘。
A03
镜头模组外观检查
检查镜片划伤、灰尘、镀膜、连接器及序列号。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
图像传感器来料检查
核对传感器型号、洁净度和防静电包装状态。
A05
快门 / 光圈机构检查
检查动作、回弹和连接件状态，按工艺分类。
A06
显示屏 / 取景器检查
检查坏点、亮度、接口和外观。
A07
防水圈 / 接口盖备料
运动相机核对密封圈、接口盖和按键密封件。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
电池仓 / 存储卡槽备料
检查卡槽、门盖、触点和电池连接器。
A09
光学窗清洁与防尘
在洁净工位清洁镜头座和传感器周边，避免异物。
A10
镜头 / 机身序列号建档
记录关键光学件与机身编号，准备校准追溯数据。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
镜头组与镜筒子装
装配镜片、镜筒和驱动机构，避免镜片污染。
B02
传感器与快门子装
固定传感器、快门或防抖机构，检查定位与排线。
B03
显示 / 取景器子装
将屏幕或取景器装入支架并确认转轴及排线。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
板卡扫码与版本核对
区分主板、传感器板和显示板，绑定工单。
C02
锡膏印刷与 SPI
印刷锡膏并检查微小焊盘的体积和位置。
C03
SMT 贴装
贴装图像处理器、电源、存储和接口元件。
C04
回流焊接
按温度曲线完成焊接并记录工艺批次。
C05
AOI / X-ray 检查
检查元件偏移、错漏及高密度焊点。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
传感器接口 / 通孔件后装
安装图像传感器连接器、接口和屏蔽件。
C07
焊后检查与洁净处理
检查焊点、板面和传感器接口洁净度。
C08
ICT / 板级电测（适用）
测试关键网络、电源和接口状态。
C09
固件与校准参数写入
下载相机固件并绑定板卡序列号。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
图像链路初测
接入测试传感器检查图像信号和坏点数据。
C11
快门 / 镜头驱动板测
测试自动对焦、变焦或快门驱动接口。
C12
维修与复测
按失效代码返修后复测电气和图像链路。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
防静电及防尘周转
使用防静电、防尘载具转运板件。
C14
相机配置齐套确认
按型号核对传感器、镜头卡口、屏幕与接口版本。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
安装主板与传感器组件
固定主板、传感器和快门组件，检查定位。
D02
连接镜头 / 显示排线
连接镜头驱动、屏幕和取景器排线并检查锁扣。
D03
安装接口板与电池仓
固定接口板、卡槽和电池仓组件。
D04
装配机身与密封件
安装外壳、按键和密封圈，检查线缆避让。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备机身与光学工装
确认机型、镜头座和防尘要求
02
安装传感器 / 快门组件
定位固定并核对连接器
03
装入主板
锁附主板并绑定机身条码
04
连接镜头 / 屏幕排线
插接柔性线缆并确认锁扣
05
安装电池仓与接口板
固定卡槽、接口和按键
06
合壳并安装镜头组
按结构锁附并检查光路洁净
07
写入校准数据
绑定镜头 / 传感器序列号并进入影像测试
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
开机与存储接口测试
检查开机、存储卡识别、USB / HDMI 等接口。
E02
成像 / 坏点 / 色彩测试
拍摄标准图卡，检查坏点、颜色、均匀性和噪点。
E03
自动对焦 / 变焦测试
检查对焦速度、精度、镜头驱动和防抖功能。
E04
快门 / 闪光 / 连拍检查
按配置测试快门、闪光灯、连拍和曝光动作。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
显示 / 取景 / 音频测试
检查屏幕、取景器、麦克风、扬声器和按键。
E06
防水 / 气密抽检（运动机型）
按产品要求检测机身密封和接口盖状态。
E07
外观、附件与包装
清洁镜头和机身，核对镜头盖、电池、线材及包装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
洁净控制
传感器、镜片和光路的清洁等级与污染判定标准是什么？
02
校准数据
镜头、传感器、机身序列号怎样绑定和追溯？
03
影像测试
坏点、对焦精度、色彩和曝光项目的全检范围如何？
04
运动相机防护
密封测试方法、压力参数和返修规则是什么？
05
板卡边界
哪些板卡在厂内 SMT，哪些光学模组作为成品采购？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
数码相机与运动相机制造流程：典型制造流程
Sony 相机支持资料：sony.com/electronics/support/cameras-camcorders；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第3页 · A01 机身壳体来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对机型、颜色、螺孔和外观，检查密封边缘。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 机身加工与清洁 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第3页 · A03 镜头模组外观检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查镜片划伤、灰尘、镀膜、连接器及序列号。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 图像传感器来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对传感器型号、洁净度和防静电包装状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第4页 · A05 快门 / 光圈机构检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查动作、回弹和连接件状态，按工艺分类。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 显示屏 / 取景器检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查坏点、亮度、接口和外观。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 防水圈 / 接口盖备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：运动相机核对密封圈、接口盖和按键密封件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 电池仓 / 存储卡槽备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查卡槽、门盖、触点和电池连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第5页 · A09 光学窗清洁与防尘 【典型人工·待核】
人工：典型人工：在洁净工位清洁镜头座和传感器周边，避免异物。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 镜头 / 机身序列号建档 【典型人工·待核】
人工：典型人工：记录关键光学件与机身编号，准备校准追溯数据。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 镜头组与镜筒子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：装配镜片、镜筒和驱动机构，避免镜片污染。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 传感器与快门子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定传感器、快门或防抖机构，检查定位与排线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第6页 · B03 显示 / 取景器子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：将屏幕或取景器装入支架并确认转轴及排线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 板卡扫码与版本核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：区分主板、传感器板和显示板，绑定工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴装 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴装，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI / X-ray 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / X-ray 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 传感器接口 / 通孔件后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊后检查与洁净处理 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查焊点、板面和传感器接口洁净度。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第8页 · C08 ICT / 板级电测（适用） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行ICT / 板级电测（适用）；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第8页 · C09 固件与校准参数写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行固件与校准参数写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 图像链路初测 【典型人工·待核】
人工：典型人工：接入测试传感器检查图像信号和坏点数据。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第9页 · C11 快门 / 镜头驱动板测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行快门 / 镜头驱动板测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第9页 · C12 维修与复测 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C13 防静电及防尘周转 【典型人工·待核】
人工：典型人工：使用防静电、防尘载具转运板件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第10页 · C14 相机配置齐套确认 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按型号核对传感器、镜头卡口、屏幕与接口版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 安装主板与传感器组件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定主板、传感器和快门组件，检查定位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第11页 · D02 连接镜头 / 显示排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：连接镜头驱动、屏幕和取景器排线并检查锁扣。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 安装接口板与电池仓 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定接口板、卡槽和电池仓组件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 装配机身与密封件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装外壳、按键和密封圈，检查线缆避让。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备机身与光学工装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认机型、镜头座和防尘要求。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第12页 · 装配02 安装传感器 / 快门组件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：定位固定并核对连接器。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 装入主板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：锁附主板并绑定机身条码。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 连接镜头 / 屏幕排线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插接柔性线缆并确认锁扣。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 安装电池仓与接口板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定卡槽、接口和按键。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第12页 · 装配06 合壳并安装镜头组 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按结构锁附并检查光路洁净。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 写入校准数据 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行写入校准数据；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E01 开机与存储接口测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行开机与存储接口测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 成像 / 坏点 / 色彩测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行成像 / 坏点 / 色彩测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第13页 · E03 自动对焦 / 变焦测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行自动对焦 / 变焦测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 快门 / 闪光 / 连拍检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按配置测试快门、闪光灯、连拍和曝光动作。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第14页 · E05 显示 / 取景 / 音频测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行显示 / 取景 / 音频测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 防水 / 气密抽检（运动机型） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按产品要求检测机身密封和接口盖状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 数码相机与运动相机制造流程
原第14页 · E07 外观、附件与包装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：清洁镜头和机身，核对镜头盖、电池、线材及包装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。