## Slide 1
游戏机与手柄制造流程
从主机板卡、散热组件到手柄校准与整机测试
典型产品流程整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
游戏机与手柄生产流程总览
典型流程分为五个阶段；板卡与模组可能由外部供应商提供
01
结构件与来料
主机 / 手柄结构件和电子件来料
02
关键模组预制
散热、光驱、摇杆和按键子组件准备
03
PCBA 制造与检测
主机 / 手柄 PCBA、固件和板级检查
04
整机装配
主机、控制器、线束和散热整机装配
05
整机测试与包装
系统、射频、接口、摇杆与老化测试包装
工序细节按产品典型结构整理；具体顺序以现场工艺文件为准
02
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 3
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
结构件与核心部件来料准备
A01
主机外壳来料检查
核对型号、颜色、接口开孔和外观，检查螺柱。
A02
主机散热件检查
核对风扇、散热器、热管 / 均热板和导热垫。
A03
电源单元与线束备料
检查电源规格、线束接口、绝缘和标签。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
03
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 4
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
表面处理、清洁与模组检查
A04
光驱 / 存储组件检查
按机型核验光驱、SSD 或扩展槽部件。
A05
手柄上下壳检查
核对颜色、卡扣、螺孔和按键开孔。
A06
摇杆 / 扳机 / 按键备料
核对左右摇杆、扳机、弹簧和按键版本。
A07
振动 / 触觉模块检查
检查振动马达、触觉模块和线束连接。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
04
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 5
STAGE A · COMPONENT PREPARATION
关键子组件预装
A08
电池 / 充电板检查
核对电池型号、极性、充电触点和保护板。
A09
天线 / 无线模块备料
按型号准备 Wi-Fi / 蓝牙天线和无线模块。
A10
附件与序列号数据准备
准备电源线、控制器、线材和唯一标识数据。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
05
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 6
STAGE B · MODULE ASSEMBLY
模块与外壳预装
B01
风扇 / 散热组件子装
组合风扇、散热片和导风罩，检查方向与固定。
B02
手柄摇杆与按键子装
装入摇杆、扳机、按键和触觉组件，检查机械动作。
B03
光驱 / 接口板子装（适用）
安装光驱、前置接口或扩展板并核对线束。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
06
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
PCB 上料与 SMT
C01
板卡扫码与配置核对
区分主机板、手柄板和无线板版本，绑定工单。
C02
锡膏印刷与 SPI
印刷锡膏并检查体积、位置和细间距偏移。
C03
SMT 贴片
贴装处理器、电源、存储、无线及控制器件。
C04
回流焊接
按炉温曲线完成焊接并记录过程数据。
C05
AOI / X-ray 检查
检查元件错漏和高密度焊点。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
07
人工?
设备
设备
设备
设备
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔件、焊后检查与板测
C06
接口 / 通孔件后装
安装 HDMI、USB、电源和控制器接口。
C07
焊后清洁与目检
检查焊点、接口、板面和连接器锁扣。
C08
ICT / 板级电测
通过测试治具检查电源网络和关键接口。
C09
主机固件 / 安全数据写入
下载主机系统或引导固件，绑定板卡身份。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
08
人机?
人工?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
板级功能测试与数据写入
C10
手柄固件与无线写入
写入控制器固件和无线配置，记录控制器 ID。
C11
摇杆 / 扳机板测
检查模拟量、按键矩阵和触觉模块输出。
C12
板级启动 / 接口测试
验证主板启动、存储和接口基础功能。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
09
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板防护、扫码与线边备料
C13
维修复测与放行
维修板按失效码复测，合格后标识放行。
C14
防静电包装与线边备料
板卡入防静电载具，按机型配送至总装。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
10
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
板卡与功能部件安装
D01
贴附绝缘与导热材料
按图纸位置贴附导热垫、绝缘片和导电材料。
D02
安装主板与电源组件
固定主板、电源和接口板，检查连接器方向。
D03
安装风扇 / 散热器
按顺序锁附散热模组并连接风扇线。
D04
手柄安装摇杆 / 触觉组件
固定摇杆、扳机、马达和电池，整理内部线束。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
11
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
以下为典型装配顺序；不同结构可能前后调整
01
准备主机底壳 / 手柄底壳
扫码确认型号和版本
02
安装主板 / 控制板
定位锁附并绑定序列号
03
主机连接电源与接口
接入前置板、光驱和线束
04
安装散热与风扇
涂导热材料并检查风道
05
手柄装摇杆 / 按键 / 扳机
确认机械行程和固定状态
06
连接无线 / 电池 / 振动件
检查天线、极性和线束走向
07
合壳、校准并贴标
锁附外壳后进入功能测试
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封装
E01
主机启动与系统测试
检查启动、系统版本、存储识别和恢复功能。
E02
接口 / 网络 / 视频测试
测试 HDMI、USB、网口、Wi-Fi、蓝牙和音频。
E03
散热 / 噪声 / 压力测试
按机型执行温升、风扇和持续负载验证。
E04
手柄全键与摇杆校准
测试按键、摇杆中心、死区、扳机行程和漂移。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
13
人机?
人机?
人机?
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
最终检查、清洁与成品包装
E05
无线配对与充电测试
检查控制器配对、断连、充电和睡眠唤醒。
E06
外观与可靠性抽测
检查外壳、摇杆回弹、跌落及接口状态。
E07
配件与包装复核
核对主机、手柄、电源线、线缆、标签及包装数量。
典型工序示意；正式工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
14
人机?
人机?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
现场核实清单
01
产品路线
带光驱 / 不带光驱、存储配置和手柄组合是否需要分支？
02
摇杆校准
中心点、死区、扳机行程数据是否逐台保存？
03
散热验证
风扇、热管、温升和老化的标准由哪份文件规定？
04
序列号绑定
主机、手柄 ID、无线模块和包装条码如何关联？
05
板卡制造边界
主板和控制板 SMT / 测试在本厂还是外协完成？
15
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
参考资料与整理说明
游戏机与手柄制造流程：典型制造流程
Bluetooth SIG 认证流程信息：bluetooth.com/develop-with-bluetooth；PCBA 标准目录：ipc.org/standards
资料用于确认共性工艺和测试类型，不代表特定工厂完整生产路线。
整理原则
这是一份产品类别级的典型流程示意。实际流程、设备边界、工艺参数、检验标准和不良品处理规则，需以现场 SOP、BOM、设备文件及工艺人员确认为准。
典型产品流程整理；具体工艺名称、设备边界与质量标准需现场核实
16
Notes: 本稿按产品类别的典型路径整理，不代表特定工厂正式 SOP。具体步骤和标准需现场确认。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第3页 · A01 主机外壳来料检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对型号、颜色、接口开孔和外观，检查螺柱。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A02 主机散热件检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对风扇、散热器、热管 / 均热板和导热垫。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第3页 · A03 电源单元与线束备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查电源规格、线束接口、绝缘和标签。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A04 光驱 / 存储组件检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按机型核验光驱、SSD 或扩展槽部件。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第4页 · A05 手柄上下壳检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对颜色、卡扣、螺孔和按键开孔。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A06 摇杆 / 扳机 / 按键备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对左右摇杆、扳机、弹簧和按键版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第4页 · A07 振动 / 触觉模块检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查振动马达、触觉模块和线束连接。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A08 电池 / 充电板检查 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对电池型号、极性、充电触点和保护板。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第5页 · A09 天线 / 无线模块备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按型号准备 Wi-Fi / 蓝牙天线和无线模块。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第5页 · A10 附件与序列号数据准备 【典型人工·待核】
人工：典型人工：准备电源线、控制器、线材和唯一标识数据。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B01 风扇 / 散热组件子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：组合风扇、散热片和导风罩，检查方向与固定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第6页 · B02 手柄摇杆与按键子装 【典型人工·待核】
人工：典型人工：装入摇杆、扳机、按键和触觉组件，检查机械动作。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第6页 · B03 光驱 / 接口板子装（适用） 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装光驱、前置接口或扩展板并核对线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C01 板卡扫码与配置核对 【典型人工·待核】
人工：典型人工：区分主机板、手柄板和无线板版本，绑定工单。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第7页 · C02 锡膏印刷与 SPI 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷与 SPI，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 SMT 贴片 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行SMT 贴片，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第7页 · C04 回流焊接 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊接，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 AOI / X-ray 检查 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行AOI / X-ray 检查，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第8页 · C06 接口 / 通孔件后装 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对器件与方向、插装/固定连接器或通孔件、检查到位；手焊还是专机焊接需确认。
设备/工具：焊接可能使用人工焊台、波峰焊或选择焊；不能仅凭“焊接”确定人工。
原第8页 · C07 焊后清洁与目检 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查焊点、接口、板面和连接器锁扣。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第8页 · C08 ICT / 板级电测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行ICT / 板级电测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第8页 · C09 主机固件 / 安全数据写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行主机固件 / 安全数据写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C10 手柄固件与无线写入 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行手柄固件与无线写入；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第9页 · C11 摇杆 / 扳机板测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行摇杆 / 扳机板测；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第9页 · C12 板级启动 / 接口测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行板级启动 / 接口测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第10页 · C13 维修复测与放行 【人机配合·待核】
人工：人工定位不良、实施维修、标识与隔离；维修后按原项目重新送测。
设备/工具：测试设备执行复测并记录结果。
原第10页 · C14 防静电包装与线边备料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：板卡入防静电载具，按机型配送至总装。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D01 贴附绝缘与导热材料 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按图纸位置贴附导热垫、绝缘片和导电材料。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第11页 · D02 安装主板与电源组件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定主板、电源和接口板，检查连接器方向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D03 安装风扇 / 散热器 【典型人工·待核】
人工：典型人工：按顺序锁附散热模组并连接风扇线。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第11页 · D04 手柄安装摇杆 / 触觉组件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：固定摇杆、扳机、马达和电池，整理内部线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配01 准备主机底壳 / 手柄底壳 【典型人工·待核】
人工：典型人工：扫码确认型号和版本。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第12页 · 装配02 安装主板 / 控制板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：定位锁附并绑定序列号。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 主机连接电源与接口 【典型人工·待核】
人工：典型人工：接入前置板、光驱和线束。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 安装散热与风扇 【典型人工·待核】
人工：典型人工：涂导热材料并检查风道。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 手柄装摇杆 / 按键 / 扳机 【典型人工·待核】
人工：典型人工：确认机械行程和固定状态。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第12页 · 装配06 连接无线 / 电池 / 振动件 【典型人工·待核】
人工：典型人工：检查天线、极性和线束走向。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 合壳、校准并贴标 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行合壳、校准并贴标；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E01 主机启动与系统测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行主机启动与系统测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E02 接口 / 网络 / 视频测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行接口 / 网络 / 视频测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第13页 · E03 散热 / 噪声 / 压力测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行散热 / 噪声 / 压力测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第13页 · E04 手柄全键与摇杆校准 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行手柄全键与摇杆校准；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E05 无线配对与充电测试 【人机配合·待核】
人工：典型人工：核对产品/版本，装入治具、插接测试线，启动或触发测试，读取结果并隔离不良；全自动线需调整。
设备/工具：仪器或软件执行无线配对与充电测试；测量、计算、烧录/校准不直接算作人工。
原第14页 · E06 外观与可靠性抽测 【人机配合·待核】
人工：典型人工：摆放/装夹样品、连接负载、设置或选取程序、检查结果并隔离异常；外观/配件检查仍需单独确认。
设备/工具：老化、负载、寿命、跌落或运输模拟由相应设备执行；原文中的手工检查/包装与设备试验分开统计。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | 游戏机与手柄制造流程
原第14页 · E07 配件与包装复核 【典型人工·待核】
人工：典型人工：核对主机、手柄、电源线、线缆、标签及包装数量。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。