## Slide 1
迷你主机制造流程
从铝合金外壳加工到整机测试与包装
根据视频观察整理
工序顺序 人工与设备分工 待核信息
Notes: 开场说明：本次汇报根据提供的视频观察整理，重点说明工序先后、操作对象、人工动作和设备动作。无法确认的工艺名称会标为待核。

## Slide 2
PROCESS OVERVIEW
迷你主机生产流程总览
视频中可见的生产过程分为五个阶段
01
铝合金外壳
成形与加工、清洗、喷砂、表面处理、激光标识
02
外壳结合
塑料内壳涂胶、装入铝壳、加热或压合
03
PCB 制造与检测
SMT、通孔元件插件与焊接、I/O 测试、点胶与清洁
04
主板与整机装配
导热材料与散热部件、主板入壳、内存和 SSD 等安装
05
整机测试与包装
功能复测、外观与音频检查、清洁扫码、装盒装箱
视频画面约从 06:50 开始；整机装配片段约 15:50–17:30
02
Notes: 先介绍五个生产阶段。外壳加工、PCB 制造、整机装配与测试包装分属不同工段。

## Slide 3
STAGE A · ALUMINUM HOUSING
铝壳初步成形与加工
A01
铝料成形（待核）
人工将圆片状铝料放入液压设备，压制后取出并再次压制，随后放入收集篮。设备的准确工艺名称待核。
A02
外壳加工与清洗
人工将毛坯放入加工设备并在加工后取件。设备执行加工和机器清洗，是否属于 CNC 外形铣削待核。
A03
接口开口加工
人工将铝壳反面放入定位夹具并装入定位件。设备加工接口开口并再次清洗，随后人工取件并转入抛光/整理工位。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
03
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 说明铝料从毛坯进入外壳加工。现有笔记记录到液压设备和敲击动作，无法据此确认是冲压、压制还是 CNC 加工。

## Slide 4
STAGE A · SURFACE PREPARATION
铝壳清洗与喷砂
A04
挂架装件与转运
人工逐个将铝壳挂到带挂钩的挂架上，成批步行送往下一工位。
A05
化学槽清洗
挂架放入清洗设备或化学槽。设备执行清洗，人工负责挂架上下料或转运，自动转移边界待核。
A06
磨料喷砂
人工将铝壳固定在专用夹具/挂具上并送入喷砂区域，设备完成喷砂。介质和参数待核。
A07
喷砂后多槽清洗
人工将工件重新挂架、搬运并初步冲洗，再依次放入约三个净水槽清洗，之后送往表面处理工位。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
04
人工✓
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 强调挂架和成批转运。A05 的槽液用途及 A07 各水槽的具体作用需要现场确认。

## Slide 5
STAGE A · FINISHING
铝壳表面处理与标识
A08
表面处理与干燥（待核）
人工将挂架放入处理槽，取出后沥液或晾置，再送往下一工位。处理类型及是否有独立烘干设备待核。
A09
表面参数检测（待核）
操作人员用手持探头扫描表面并读取参数，之后冲洗、晾干。仪器测量指标和抽检比例待核。
A10
激光雕刻标识
人工从挂架取下单个铝壳并放到激光设备定位台。设备雕刻品牌或产品标识，人工取件送往装配。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
05
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 笔记暂记为电镀/表面处理，但画面不足以区分电镀、阳极氧化或其他工艺。

## Slide 6
STAGE B · HOUSING ASSEMBLY
塑料内壳与铝壳结合
B01
塑料内壳涂胶
人工将塑料内壳放到设备工装，设备带动内壳旋转或移动，并在指定区域涂胶。
B02
塑料内壳装入铝壳
人工对准内外壳位置并将塑料内壳嵌入铝壳，然后把组合件放到压合/加热设备。
B03
加热或压合（待核）
设备对组合件施压或加热，使内外壳固定结合。设备功能究竟是加热、压合还是固化待核。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
06
人工✓
人工✓
人机?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 说明这部分将外壳加工与整机装配连接起来。涂胶和嵌入动作清楚，材料和设备参数需要确认。

## Slide 7
STAGE C · PCB PROCESS
裸 PCB 上料与 SMT
C01
裸 PCB 上料与定位
人工将 PCB 放入载具或金属托盘，定位后用胶带固定四角，再送入 SMT 生产线。载具名称待核。
C02
锡膏印刷
设备通过钢网将锡膏印到 PCB 焊盘，印刷完成后 PCB 自动流向贴片机。
C03
贴片机贴装元件
贴片机按程序将表面贴装元件放到 PCB 对应位置，随后送往回流焊。
C04
回流焊
设备按温度曲线加热，使锡膏熔化并形成焊点。
C05
SMT 后自动检查
自动设备检查元件位置或焊接外观，设备名称待核。人工收板并放入周转箱。
回流焊是 SMT 元件焊接步骤；检查设备名称尚未核实
07
人工✓
设备
设备
设备
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 回流焊用于焊接表面贴装元件。视频无法确认后检设备是否为 AOI。

## Slide 8
STAGE C · PCB PROCESS
通孔元件插件与焊后检查
C06
人工插入通孔元件
操作人员扫码并将 PCB 固定在带卡扣的治具中，多名人员分工插入较大的通孔元件。
C07
插件检查与焊接
人工检查元件是否插到位，再将 PCB/治具放入焊接位置。完成焊接后放回流水线，焊接方式待核。
C08
焊后清理与拆保护件
人工清理焊剂残留，并用镊子移除部分元件上的保护橡胶/塞件。保护件名称和用途待核。
C09
贴标签与外观检查
人工粘贴标签并检查焊点、元件和板面。合格主板送往 I/O 测试，不良品处置待核。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
08
人工✓
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 这一段有明显的人工扫码、治具固定、分工插件、清理和目视检查。

## Slide 9
STAGE C · PCB TEST
主板接口测试与点胶
C10
I/O 接口测试
人工扫码绑定主板、装入治具并按顺序连接测试模块。测试电脑执行接口检测，测试件和接口顺序待核。
C11
CPU 指定区域点胶与 UV 固化
人工将主板放入定位模具，设备自动点胶并进行 UV 固化。胶水位置与固化设备待核。
C12
主板表面清洁
人工擦拭或清洁主板表面，再将主板放回流水线。清洁材料和验收标准待核。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
09
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: I/O 测试中人工插拔接口，测试电脑执行检测。失败后的复测和隔离步骤尚未从视频中确认。

## Slide 10
STAGE C · BOARD HANDLING
主板临时包装与辅料处理
C13
主板扫码、装袋与装箱
人工扫码后将主板放入防护袋，再放入周转箱/纸箱并转往下一工位。需确认这是临时防护还是成品包装。
C14
电池电压测量与导热垫贴装
人工从包装袋取出主板，用手持仪器测量 BIOS/CMOS 电池电压，贴放导热垫并撕除保护膜。仪器与判定标准待核。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
10
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 视频中装袋可能是工序间防护包装，不一定是最终包装。

## Slide 11
STAGE D · BOARD ASSEMBLY
散热部件安装与主板入壳
D01
CPU 周边材料与标签贴装
人工在 CPU 周边和主板背面贴附中空方形材料、黑色条状材料及标签。正式名称和用途待核。
D02
安装散热器
人工在指定位置涂导热膏，将散热组件对准主板并锁螺丝，随后检查贴合与锁附状态。
D03
安装 CPU 风扇
人工放置风扇并锁螺丝，再贴附用于固定部件/线缆的贴片或胶带，具体用途待核。
D04
主板组件放入铝壳
人工将主板组件对准外壳内部定位结构并放入，检查接口、螺孔和线缆是否对齐。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
11
人工✓
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 材料名称与位置需以 BOM 或现场确认结果为准。

## Slide 12
STAGE D · SYSTEM ASSEMBLY
整机内部装配顺序
视频约 15:50–17:30，准确先后仍需逐帧核对
01
安装底盖螺柱
形成主板与部件的安装支撑
02
安装 USB / 音频小板
放入对应位置并固定
03
安装前置 I/O 子板
安装前面板接口相关子板
04
安装无线天线
放到机壳指定位置
05
连接天线与无线网卡
连接馈线并检查接头
06
安装 RAM 内存
插入内存并确认卡扣到位
07
安装 NVMe 固态硬盘
插入 SSD 并按结构固定
上述步骤按现有观察整理，逐项时间戳和实际顺序待核
12
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
人工?
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 说明视频约 15:50 到 17:30 的整机装配片段。列出笔记中观察到的项目，但准确先后需要逐帧核对。

## Slide 13
STAGE E · FINAL TEST
整机功能测试与封底
E01
整机功能测试
人工将整机接入治具，连接 USB 和显示设备；测试电脑运行程序并显示结果。项目与标准待核。
E02
安装 NVMe 散热片与防尘盖
人工放置散热片/压片并锁螺丝，再安装底部防尘盖并检查固定状态。
E03
外观检查与底盖封装
人工检查机身和接口，安装底盖、贴标签并锁螺丝，检查盖板平整和螺丝齐全。
E04
复测、脚垫安装与称重
电脑/设备再次确认运行状态；人工安装四角脚垫并称重。需确认复测与 E01 的区别。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
13
人工✓
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 视频能看到插线测试、安装散热部件、防尘盖、底盖和脚垫；判定标准尚未掌握。

## Slide 14
STAGE E · PACKAGING
音频检查、清洁与成品包装
E05
扬声器与麦克风测试
人工连接 USB 并将整机接入测试系统，电脑执行音频测试，完成后放回流水线。
E06
警示标签、外观检查与清洁
人工贴警示标签，检查并擦拭整机，再扫描产品标签确认无遗漏。警示标签类别待核。
E07
装盒、放入配件与装箱
人工准备保护材料并将整机装入产品包装；加入电源、说明书等配件，封装后装入运输箱。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
14
人工✓
人工✓
人工✓
✓ 原文明确人工 ? 典型分工待核 详见文末标注
Notes: 配件清单、封装方式和每箱装机数量需按正式包装清单确认。

## Slide 15
VALIDATION ITEMS
汇报前需要核实的信息
01
外壳工艺
初段设备是压制、冲压还是 CNC 加工；表面处理类型；手持仪器测量的参数。
02
PCB 工艺
SMT 后检查设备名称；通孔焊接方式；被镊子移除的保护件名称。
03
主板辅料
CPU 周边贴片和黑色材料的 BOM 名称、用途、型号与位置。
04
测试与包装
I/O、整机和音频测试标准；不良品流向；配件清单、扫码/称重记录。
05
顺序与时间
逐道工序补充时间戳，重点核对铝壳工序顺序和整机装配顺序。
15
Notes: 正式工艺名称以现场 SOP、BOM、设备铭牌或工艺人员确认为准

## Slide 16
SOURCE & SCOPE
视频来源与说明
迷你主机生产视频
https://www.youtube.com/watch?v=ohwI3V207Ts
重点观察：约 06:50 起的生产画面；约 15:50–17:30 的整机装配片段。
整理原则
按画面记录动作和流转。设备型号、工艺参数、检验标准、材料名称和不良品处理规则，仍需通过现场 SOP、BOM 或工艺人员核实。
根据视频画面整理；工艺名称和质量标准需现场核实
16
Notes: 说明来源是用户提供的公开视频链接和观察笔记。报告未依据视频推断工厂正式工艺标准。

## Slide 17
人工作业标注说明
本次标注保留原始流程内容；原页工序码下增加标记，后附逐项分工。
红色 人工✓：原文明确有人参与；不等于该工序全部人工完成。
橙色 人工?：典型人工操作，现场作业方式待确认。
紫色 人机?：典型人机配合，人工负责上下料/接线/核对等。
青色 设备：核心工艺由设备执行，辅助人工边界待核。
下文“人工具体操作”和“设备/工具边界”须结合阅读。
原文未写明的人机分工属于推定，不作为现场已确认事实。
以现场 SOP、设备清单及工艺人员确认为准；不据此直接核定人员或节拍。

## Slide 18
人工操作逐项标注 | v2
原第3页 · A01 铝料成形（待核） 【明确人工】
人工：人工将圆片状铝料放入液压设备，压制后取出并再次压制，随后放入收集篮
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第3页 · A02 外壳加工与清洗 【明确人工】
人工：人工将毛坯放入加工设备并在加工后取件
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第3页 · A03 接口开口加工 【明确人工】
人工：人工将铝壳反面放入定位夹具并装入定位件；设备加工接口开口并再次清洗，随后人工取件并转入抛光/整理工位
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第4页 · A04 挂架装件与转运 【明确人工】
人工：人工逐个将铝壳挂到带挂钩的挂架上，成批步行送往下一工位
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 19
人工操作逐项标注 | v2
原第4页 · A05 化学槽清洗 【明确人工】
人工：设备执行清洗，人工负责挂架上下料或转运，自动转移边界待核
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第4页 · A06 磨料喷砂 【明确人工】
人工：人工将铝壳固定在专用夹具/挂具上并送入喷砂区域，设备完成喷砂
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第4页 · A07 喷砂后多槽清洗 【明确人工】
人工：人工将工件重新挂架、搬运并初步冲洗，再依次放入约三个净水槽清洗，之后送往表面处理工位
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第5页 · A08 表面处理与干燥（待核） 【明确人工】
人工：人工将挂架放入处理槽，取出后沥液或晾置，再送往下一工位
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 20
人工操作逐项标注 | v2
原第5页 · A09 表面参数检测（待核） 【明确人工】
人工：操作人员用手持探头扫描表面并读取参数，之后冲洗、晾干
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第5页 · A10 激光雕刻标识 【明确人工】
人工：人工从挂架取下单个铝壳并放到激光设备定位台；设备雕刻品牌或产品标识，人工取件送往装配
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第6页 · B01 塑料内壳涂胶 【明确人工】
人工：人工将塑料内壳放到设备工装，设备带动内壳旋转或移动，并在指定区域涂胶
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
原第6页 · B02 塑料内壳装入铝壳 【明确人工】
人工：人工对准内外壳位置并将塑料内壳嵌入铝壳，然后把组合件放到压合/加热设备
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 21
人工操作逐项标注 | v2
原第6页 · B03 加热或压合（待核） 【人机配合·待核】
人工：典型人工：工件核对、装夹/定位、上下料及加工/贴合后外观复核；自动上下料时需调整。
设备/工具：加工、喷涂、点胶、压合或固化由相应设备完成；手工作业范围需按现场 SOP 确认。
原第7页 · C01 裸 PCB 上料与定位 【明确人工】
人工：人工将 PCB 放入载具或金属托盘，定位后用胶带固定四角，再送入 SMT 生产线
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第7页 · C02 锡膏印刷 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行锡膏印刷，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C03 贴片机贴装元件 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行贴片机贴装元件，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 22
人工操作逐项标注 | v2
原第7页 · C04 回流焊 【设备为主】
人工：原文未明确人工操作；换料、设备点检及异常复核岗位需现场确认。
设备/工具：设备执行回流焊，不得把自动检测或贴装本身标成人工。
原第7页 · C05 SMT 后自动检查 【明确人工】
人工：人工收板并放入周转箱
设备/工具：设备执行SMT 后自动检查；人工仅承担所列辅助操作。
原第8页 · C06 人工插入通孔元件 【明确人工】
人工：操作人员扫码并将 PCB 固定在带卡扣的治具中，多名人员分工插入较大的通孔元件
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第8页 · C07 插件检查与焊接 【明确人工】
人工：人工检查元件是否插到位，再将 PCB/治具放入焊接位置
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 23
人工操作逐项标注 | v2
原第8页 · C08 焊后清理与拆保护件 【明确人工】
人工：人工清理焊剂残留，并用镊子移除部分元件上的保护橡胶/塞件
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第8页 · C09 贴标签与外观检查 【明确人工】
人工：人工粘贴标签并检查焊点、元件和板面
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第9页 · C10 I/O 接口测试 【明确人工】
人工：人工扫码绑定主板、装入治具并按顺序连接测试模块
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第9页 · C11 CPU 指定区域点胶与 UV 固化 【明确人工】
人工：人工将主板放入定位模具，设备自动点胶并进行 UV 固化
设备/工具：设备完成加工/处理动作；具体设备名称及自动转运边界以原文待核项为准。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 24
人工操作逐项标注 | v2
原第9页 · C12 主板表面清洁 【明确人工】
人工：人工擦拭或清洁主板表面，再将主板放回流水线
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第10页 · C13 主板扫码、装袋与装箱 【明确人工】
人工：人工扫码后将主板放入防护袋，再放入周转箱/纸箱并转往下一工位
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第10页 · C14 电池电压测量与导热垫贴装 【明确人工】
人工：人工从包装袋取出主板，用手持仪器测量 BIOS/CMOS 电池电压，贴放导热垫并撕除保护膜
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第11页 · D01 CPU 周边材料与标签贴装 【明确人工】
人工：人工在 CPU 周边和主板背面贴附中空方形材料、黑色条状材料及标签
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 25
人工操作逐项标注 | v2
原第11页 · D02 安装散热器 【明确人工】
人工：人工在指定位置涂导热膏，将散热组件对准主板并锁螺丝，随后检查贴合与锁附状态
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第11页 · D03 安装 CPU 风扇 【明确人工】
人工：人工放置风扇并锁螺丝，再贴附用于固定部件/线缆的贴片或胶带，具体用途待核
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第11页 · D04 主板组件放入铝壳 【明确人工】
人工：人工将主板组件对准外壳内部定位结构并放入，检查接口、螺孔和线缆是否对齐
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第12页 · 装配01 安装底盖螺柱 【典型人工·待核】
人工：典型人工：形成主板与部件的安装支撑。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 26
人工操作逐项标注 | v2
原第12页 · 装配02 安装 USB / 音频小板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：放入对应位置并固定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配03 安装前置 I/O 子板 【典型人工·待核】
人工：典型人工：安装前面板接口相关子板。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配04 安装无线天线 【典型人工·待核】
人工：典型人工：放到机壳指定位置。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配05 连接天线与无线网卡 【典型人工·待核】
人工：典型人工：连接馈线并检查接头。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 27
人工操作逐项标注 | v2
原第12页 · 装配06 安装 RAM 内存 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插入内存并确认卡扣到位。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第12页 · 装配07 安装 NVMe 固态硬盘 【典型人工·待核】
人工：典型人工：插入 SSD 并按结构固定。
设备/工具：扫码器、电批、定位治具或量具为辅助工具；自动锁附、自动贴附、机器视觉及物流替代范围待核。
原第13页 · E01 整机功能测试 【明确人工】
人工：人工将整机接入治具，连接 USB 和显示设备
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第13页 · E02 安装 NVMe 散热片与防尘盖 【明确人工】
人工：人工放置散热片/压片并锁螺丝，再安装底部防尘盖并检查固定状态
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 28
人工操作逐项标注 | v2
原第13页 · E03 外观检查与底盖封装 【明确人工】
人工：人工检查机身和接口，安装底盖、贴标签并锁螺丝，检查盖板平整和螺丝齐全
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
原第13页 · E04 复测、脚垫安装与称重 【明确人工】
人工：人工安装四角脚垫并称重
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第14页 · E05 扬声器与麦克风测试 【明确人工】
人工：人工连接 USB 并将整机接入测试系统，电脑执行音频测试，完成后放回流水线
设备/工具：仪器/测试电脑执行测量或程序判定，人工完成操作与结果处置。
原第14页 · E06 警示标签、外观检查与清洁 【明确人工】
人工：人工贴警示标签，检查并擦拭整机，再扫描产品标签确认无遗漏
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。

## Slide 29
人工操作逐项标注 | v2
原第14页 · E07 装盒、放入配件与装箱 【明确人工】
人工：人工准备保护材料并将整机装入产品包装
设备/工具：可使用扫码器、电批、手持仪表或工装；使用工具仍属于人工操作。
✓ 表示原文明确存在人工动作；其余“典型”分工均需现场确认。原文工艺名称及参数待核项继续保留。